建设项目环境影响报告表

（报批本）

项  目  名  称:宁武县绿源农副产品加工有限公司

脱水蔬菜加工生产项目

建设单位(盖章):宁武县绿源农副产品加工有限公司

编制日期：二零一九年十二月

《宁武县绿源农副产品加工有限公司脱水蔬菜加工生产项目》

技术审查意见修改说明

| 序号 | 技术审查意见 | 修改说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 补充园区建设及环保情况介绍，进行项目入园符合性分析；复核项目建设内容，优化蔬菜种植区的设置与内涵。 | 补充了园区建设及环保情况介绍，进行了项目入园符合性分析，详见P18； 已复核项目建设内容，详见P4-5； 本项目不设置蔬菜种植区。 |
| 2 | 根据项目区大气、地表水环境影响自查情况，分析、评价项目建设的环境可行性；地表水依照新导则进行评价；复核项目水平衡分析。 | 已根据项目区大气、地表水环境影响自查情况，分析、评价了项目建设的环境可行性，详见P39-45； 地表水依照新导则进行了评价，详见P40-45； 已复核项目水平衡分析，详见P7-8。 |
| 3 | 结合园区污水处理站建设运行情况，补充、完善污水处理后的处置去向。对于农灌用水，应分析灌溉农时、补充灌溉渠系、储水设施等；补充项目污水处理站的防渗措施、完善防臭措施。 | 已结合园区污水处理站建设运行情况，补充、完善了污水处理后的处置去向，详见P42-43。 本项目废水处理后通过园区污水管网排入园区污水处理厂，不作为农灌用水； 已补充项目污水处理站的防渗措施、完善了防臭措施，详见P33、P45-46。 |
| 4 | 补充不合格原料、蔬菜皮、根的暂存场所，要求及时处置，防止恶臭污染环境；复核锅炉灰暂存间容积大小的可行性；污泥应依托园区污水处理站统一处置；补充废活性炭等危废物的收集、暂存、处置内容；生活食堂污水应增设隔油池设施。 | 已补充不合格原料、蔬菜皮、根的暂存场所，要求及时处置，防止恶臭污染环境；复核了锅炉灰暂存间容积大小的可行性；污泥依托园区污水处理站统一处置；已补充废活性炭等危废物的收集、暂存、处置内容，详见P48-49； 生活食堂污水增设了隔油池设施，详见P40、P51。 |
| 5 | 复核污染物排放清单生物质锅炉执行标准；复核项目污染物产生、排放量的计算；复核、规范项目四邻关系图、平面布置图内容；完善、量化项目污染物排放清单、防治措施及预期治理效果表内容。 | 复核了污染物排放清单生物质锅炉执行标准，详见P52； 复核了项目污染物产生、排放量的计算，详见P33-36； 复核、规范了项目四邻关系图、平面布置图内容，详见附图3、附图4； 完善、量化了项目污染物排放清单、防治措施及预期治理效果表内容，详见P54-54。 |

《宁武县绿源农副产品加工有限公司脱水蔬菜加工生产项目》

复核审查意见修改说明

| 序号 | 技术审查意见 | 修改说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目区大气环境影响自查为不达标区，评价应明确暂时配置生物质锅炉，待具备天然气等洁净燃料条件时，应立即更新改造清洁燃料锅炉；根据地表水环境影响自查情况，说明地表水评价级别的原由。 | 项目区大气环境影响自查为不达标区，评价已明确为暂时配置生物质锅炉，待具备天然气等洁净燃料条件时，立即更新改造清洁燃料锅炉，详见P5； 根据地表水环境影响自查情况，说明了地表水评价级别的原由，详见P40。 |
| 2 | 补充园区污水处理厂投入运行前本项目污水处理站预处理后的污水处置去向，建议配置收集池集中拉运至县城污水处理厂处置。 | 已补充园区污水处理厂投入运行前本项目污水处理站预处理后的污水处置去向，配置收集池集中拉运至县城污水处理厂处置，详见P43。 |
| 3 | 复核环保投资，补充危废暂存间投资内容。 | 已复核环保投资，补充了危废暂存间投资内容，详见P51。 |

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

⒈ 项目名称—指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

⒉ 建设地点—指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

⒊ 行业类别—按国标填写。

⒋ 总投资—指项目投资总额。

⒌ 主要环境保护目标—指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

⒍ 结论与建议—给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

⒎ 预审意见—由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

⒏ 审批意见—由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 宁武县绿源农副产品加工有限公司脱水蔬菜加工生产项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 宁武县绿源农副产品加工有限公司 |
| 法人代表 | 张跃邦 | 联系人 | 张明生 |
| 通讯地址 | 宁武经济技术园区 |
| 联系电话 | 13994159259 | 传真 | - | 邮政编码 | 036000 |
| 建设地点 | 宁武经济技术园区 |
| 立项审批部门 | 宁武县发展和改革局 | 批准文号 | 宁发改备案[2018]75号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | C1371 蔬菜加工 |
| 占地面积（m2） | 13413 | 绿化面积（m2） |  |
| 总投资 （万元） | 1000 | 其中，环保投资（万元） | 38.5 | 环保投资占总投资比例 | 3.85% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产日期 |  |
| 一、项目背景及任务由来 1、项目背景 脱水蔬菜又称复水菜，是将新鲜蔬菜经过洗涤、烘干等加工制作，脱去蔬菜中大部分水分后而制成的一种干菜。蔬菜原有色泽和营养成分基本保持不变。既易于贮存和运输，又能有效地调节蔬菜生产淡旺季节。食用叫只要将其浸入清水中即可复原，并保留蔬菜原来的色泽、营养和风味。脱水蔬菜几乎能应用到食品加工的各个领域，可用于提高产品的营养成分，改善产品的色泽和风味，以及丰富产品的品种、结构。由于近年来世界食品工业的迅猛发展，脱水蔬菜曾一度出现了供不应求的态势，市场缺口较大。尽管中国脱水蔬菜的产量以及品种都在增加，产量已经占据世界总产量的60%左右，并以每年30%的速度递增，但仍不能满足市场需求。 为了满足市场需求，生产高质量脱水蔬菜，宁武县绿源农副产品加工有限公司拟在宁武经济技术园区建设“脱水蔬菜加工生产项目”。建成后，年加工蔬菜1.5万吨，年生产脱水蔬菜4500吨，满足周边地区脱水蔬菜需求。 2、任务由来 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规要求，该项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》的规定，本项目属于“三、食品制造业 16营养食品、保健食品、冷冻饮品、食用冰制造及其他食品制造”中“其他（手工制作和单纯分装除外）”，应编制环境影响报告表。宁武县绿源农副产品加工有限公司于2019年8月9日正式委托我公司进行该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位立即组织人员开展了详细的现场踏勘和资料收集工作，在对区域环境现状和本工程可能造成的环境影响分析后，依照环境影响评价技术导则的相关要求编制完成了《宁武县绿源农副产品加工有限公司脱水蔬菜加工生产项目环境影响报告表》（报审本）。2019年10月15日，宁武县绿源农副产品加工有限公司在宁武县主持召开《宁武县绿源农副产品加工有限公司脱水蔬菜加工生产项目环境影响报告表》技术审查会，会后我公司根据技术审查意见对报告表进行修改，报告表已经修改完毕，现由建设单位提交忻州市生态环境局宁武分局审批。 二、项目建设可行性分析 1、城乡发展规划 本项目位于宁武经济技术园区，本项目不在宁武县城市总体规划范围内，距离宁武县县城总体规划北侧边界约6km，不违背宁武县城市总体规划要求。 2、“三线一单”符合性分析 根据环境保护部文《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150 号），三线一清单中的三线是指“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线”，一清单，就是规划环境准入负面清单。 1）生态保护红线相符性分析 目前，宁武县尚未正式完成生态保护红线划定工作。项目厂址不在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、森林公园、地质公园等重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内。根据《宁武县生态功能区划》划分，本项目属于Ⅱ宁武县恢河流域营养物质与水土保持生态功能小区；根据《宁武县生态经济区划》划分，本项目属于Ⅲ3薛家洼乡生态农牧业经济区。项目选址符合生态保护红线要求。 2）环境质量底线相符性分析 根据收集忻州市环境保护局发布的宁武县2018年度环境空气质量主要污染物浓度分析可知，评价区域PM10、PM2.5未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，该区域的环境空气质量一般，属于不达标区。 本项目废气、废水、噪声经采取措施后可做到达标排放，固废可做到资源化和无害化处置，且本项目为季节性生产，年生产180天（5月~10月），不会对环境造成较大的影响，也不会对区域环境质量底线0造成冲击，本项目建设符合环境质量基准线原则。 3）资源利用上线相符性分析 本项目使用的能源主要为电能、水，项目通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用管理等措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效控制资源利用。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 4）与环境准入负面清单的对照 目前，宁武县尚未编制环境准入负面清单。根据目前政策要求：本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修订）》本项目不属于限制或淘汰类项目，属于产业机构调整指导目录中第一大类“鼓励类”中的第一项“农林业”中的第32小条“农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用”项目，项目建设符合国家产业政策的规定；也不属于国家禁止建设的“十五小”和“新五小"企业，不违背环境准入负面清单的原则要求。目前本项目已在宁武县发展和改革局备案（备案号：宁发改备案[2018]75号）。项目建设符合国家当前的各相关产业政策。 本项目的建设符合国家“三线一单”的管控原则。 四、工程项目内容及规模 项目名称：宁武县绿源农副产品加工有限公司脱水蔬菜加工生产项目 建设单位：宁武县绿源农副产品加工有限公司 建设性质：新建 建设地址：项目位于宁武经济技术园区，地理坐标为E112°18'32.61"，N39°5'1.58"，厂址北侧为道路，东侧为宁武县康仁药草有限公司（中药材种植、加工、收购、销售），西侧为马铃薯淀粉加工企业，南侧为荒山。 1、项目投资及来源 项目总投资1000万元，资金全部由企业自筹解决。 2、厂区平面布置及占地面积 本项目位于宁武经济技术园区，总占地面积约13413m2，生产区主要位于厂区南侧，依次布置有清洗、切片、烘干、原料库及成品库等。办公区位于厂区北侧。本项目平面布置图见附图4。 3、劳动定员及生产班制 本项目新增劳动定员30人，本项目为季节性生产，年生产180天（5月~10月），两班制，每班工作8小时。 4、建设规模、产品方案及主要建设内容 （1）建设规模及产品方案 本项目年加工大蒜、萝卜、包菜、土豆、洋葱、青红椒等蔬菜1.5万吨。 年产脱水蒜片、脱水萝卜片/丁、脱水包菜、脱水土豆片/丁、脱水洋葱、脱水青红椒4500吨。 （2）主要建设内容 本项目主要建设内容：包括生产车间及库房等，设置一条生产线及配套环保设施。 表1 本项目建设情况一览表 工程组成 工程内容 主体工程 生产车间 1485m2，采用彩钢结构，位于厂区南侧，设置有清洗、切片及烘干区域等 锅炉房 105m2，生物质锅炉，位于厂区东南角 辅助工程 办公区 2层，168m2，位于厂区北侧 食堂 81m2，位于厂区东侧 储运工程 原料库 1008m2，位于厂区生产车间北侧 成品库 40m2，原料库右侧 公用工程 供电 采用市政供电管网进行供电 供水 由宁武经济技术园区供水管网供给 排水 生活污水经收集后排入旱厕，不外排；生产废水经厂区污水处理站处理后通过园区污水管道排至园区污水处理厂 采暖 本项目冬季不生产，不需供暖 环保工程 废气 切片、烘干工序异味气体 烘干工序异味气体通过光氧催化装置+活性炭吸附后经排气管道排放，切片工序加强车间通风，同时加强厂区绿化 锅炉烟气 经布袋除尘器处理达标后，通过35m高烟囱排放 废水 清洗废水经厂区污水处理站处理后通过园区污水管道排至园区污水处理厂 噪声 选用低噪设备、采取基础减振及厂房隔声措施，加强设备保养维护 固体废物 设一般固废暂存区30m2，蔬菜根、蔬菜皮、次品、废包装材料等暂存于一般固废暂存区，定期交由环卫部门处理 设危废暂存间，用于存放废活性炭等危险废物 生活垃圾定期收集后交由环卫部门处理 设灰渣库20m2，位于锅炉房北侧，锅炉灰渣、布袋除尘器除尘灰收集后暂存于灰渣库，作为肥料还田 污水处理站污泥交由园区污水处理站统一处置 5、主要原辅材料及能耗 本项目原材料大蒜、萝卜、包菜、土豆、洋葱、青红椒等为当年收购于农民，收购量为1.5万吨/年。 表2 项目原辅材料用量一览表 序号 原料 年产量 备注 1 大蒜 1875t/a 外购 2 萝卜 1875t/a 3 包菜 2800t/a 4 土豆 1700t/a 5 洋葱 3000t/a 6 青红椒 3750t/a 7 生物质燃料 1000t 外购 8 水 8604m3/a 园区供水管网 9 电 20万kwh 市政供电 锅炉生物质燃料外购自原平市的玉米秸秆成型燃料。参考相关资料，生物质燃料工业分析和元素分析见下表。 表3 生物质燃料成分分析表 项 目 收到基水分 （%） 干燥基水分 （%） 收到基灰分 （%） 干燥基挥发分 （%） 收到基固定碳 （%） 收到基氢含量 （%） 收到基氮含量 （%） 收到基氧含量 （%） 收到基硫含量 （%） 发热量 （kJ/kg） 符号 Mar Mad Aar Vdaf Car Har Nar Oar St.ar Qnet.ar 生物质燃料 6.8 5.07 3.83 80.54 44.61 2.84 0.75 41.04 0.13 16860 备注：本项目暂时配置为生物质锅炉，待具备天然气等洁净燃料条件时，立即更新改造清洁燃料锅炉。 6、产品方案及规模 本项目生产规模为：年产4500吨脱水蔬菜。 表4 项目物料平衡表 序号 产品名称 年产量 备注 1 大蒜 526.5t/a 袋装出售 2 萝卜 526.5t/a 3 包菜 840t/a 4 土豆 510t/a 5 洋葱 900t/a 6 青红椒 1125t/a 7、主要生产设备 该项目主要生产设备见表5。 表5 主要生产设备一览表 序号 主要生产设备 单位 台（套）数 备注 1 洗泥搅龙+滚筒清洗机 套 1 2 毛刷机 台 1 3 切丁机 台 2 4 自动甩水机 台 1 5 烘箱 台 24 6 提升机 台 1 7 土豆磨皮机 台 1 8 生物质蒸汽锅炉 台 1 6t/h 7、公用工程 （1）给排水 ① 水源 该项目水源由宁武经济技术园区供水管网供给，可以满足本项目生产、生活用水需求。 ② 用水量 本项目用水主要为职工的生活用水和清洗用水、锅炉循环水、绿化用水。 本项目设置食堂宿舍，为员工提供三餐，厂区设置旱厕，参考《山西省用水定额》(DB14/T1049.2-2015)，员工用水量按50L/人·d计，食堂用水按30L/人·d计算，共30人，用水量为2.4m3/d（432m3/a）。 清洗用水包括原料清洗用水和设备清洗用水。根据同类项目运行常规用水系数，按照洗涤1t原料消耗清水1.2m3计，本项目清洗废水可反复使用，通过不断补充新鲜水达到生产目的。根据企业提供数据，废水约三天排放一次，预计清洗用水量为6000m3/a，33m3/d。清洗设备用水量为1.0m3/d，180m3/a。 本项目设置6t/h蒸汽锅炉一台，使用后的乏汽及冷凝水封闭式回收，循环使用，每日仅需补充一部分水量。蒸汽锅炉补充水量约为日产蒸汽量的10%，则项目锅炉日补充水量为9.6m3，1728m3/a。 本项目绿化面积5000m2，绿化用水量按1L/m2·d计，则绿化用水为5.0m3/d。 本项目新鲜水用量为51m3/d。 ③ 排水 该项目排水主要为生活污水及生产废水。生活污水产生量按照用水量的80%计算，产生量为1.2m3/d，生活污水经收集后排入旱厕，不外排。食堂废水按照用水量的80%计算，产生量为0.72m3/d，经隔油装置处理后通过园区污水管网进入园区污水处理厂处理。 锅炉软化装置排水：锅炉补水新鲜水为9.6m3/d，软化水处理设施的软化处理效率为75%，故软化水装置的排污水量为2.4m3/d；锅炉软水装置排污水主要污染为无机盐，属于清净下水，可直接用于厂区洒水抑尘，不外排。 项目生产废水包括项目产生的清洗废水、清洗设备废水、甩水机原料脱水废水。其中清洗废水按清洗用水量的90%算，则原料清洗废水产生量为29.7m3/d，清洗设备废水1.0m3/d，原料脱水按照3.0m3/d算。项目产生的污水经厂区污水处理站处理达标后通过园区污水管道排至园区污水处理厂。厂区污水处理站处理能力35m3/d，采用的工艺为采用“格栅-调节池-SBR-气浮”工艺。 具体用排水情况见表6。项目水平衡分析见图1。 表6 本项目用、排水量计算情况 序号 名称 数量 用水指标 日用水量 （m3/d） 消耗量 （m3/d） 排水量 （m3/d） 备注 1 生活用水 30人 50L/人·天 1.5 0.3 1.2 排入旱厕 2 食堂废水 30人 30L/人·天 0.9 0.18 0.72 经隔油装置处理后通过园区污水管道排至园区污水处理厂 3 原料清洗水 1500t 1.2m3/t 33.0 3.3 29.7 经厂区污水处理站处理后通过园区污水管道排至园区污水处理厂 4 设备清洗水 1m3 - 1.0 0 1.0 5 原料脱水 - - - - 3.0 6 锅炉用水 6t/h - 9.6 7.2 2.4 清净下水，直接用于厂区洒水抑尘，不外排 7 绿化用水 5000m2 1L/m2·d 5.0 5.0 - 合计 51 - 34.4 图1 水平衡分析图（m3/d） （2）供电 采用市政供电管网进行供电，可以满足生产。 （3）供暖 本项目冬季不生产，不需供暖。 9、主要技术经济指标 该项目主要技术经济指标见表7。 表7 主要技术经济指标 序号 项 目 单位 指 标 备 注 一 产品 1 脱水蒜片、脱水萝卜片/丁、脱水包菜、脱水土豆片/丁、脱水洋葱、脱水青红椒等 t/a 4500 根据定单及蔬菜生熟季节 进行加工 二 工作制度 1 年工作天数 d/a 180 2 日工作时数 h/d 16 2班制 三 全厂职工人数 人 30 四 占地面积 m2 13413 五 项目投资 1 项目总投资 万元 1000 2 环保投资 万元 15 |
| 与本工程有关的原有污染情况及主要环境问题 宁武县绿源农副产品加工有限公司位于宁武经济技术园区，根据现场踏勘，项目还未开始建设，场地为空地。不存在与本工程有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

# 建设项目所在地自然环境社会简况

自然环境简况（地形地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、自然环境概况 1、地理位置 宁武县位于山西省忻州地区北部，地处晋西北黄土高原，东与原平、忻州两市为邻，南与静乐县接壤，西与岢岚、五寨、神池三县交界，北与朔州市毗连。地理座标在东径111°50´～111°30´，北纬38°31´～39°08´之间。全县南北长约105km，东西宽约45km，总面积为1963.2km2。宁武县县城位于县域的北部，管涔山北麓，恢河河谷地带。南距忻州地区行署所在地忻州市110km，距山西省省会太原市180km，北距朔州40km，距大同市180km。县城现有人口约5.2万人。建成区面积约260.55万m2。 宁武县交通便利，北同蒲电气化铁路、宁岢铁路、朔黄铁路和宁静铁路共同构成了宁武县的铁路运输网，太宁、大运、忻保、崞水、平阳、宁白、忻分等干线公路通过境内，形成以县城为中心，纵横交错，四通八达的公路、铁路交通运输网。 该项目位于宁武经济技术园区，项目所在地地理位置见附图1，四邻关系图见附图3 2、地形地貌 宁武地处晋西北黄土高原东部边沿，是多山县份。县内山峰以分水岭为界，分列于南北两地。全县山势呈东北-西南走向，地形总貌由西向东倾斜。中部以分水岭为界，向西南为汾河流域。西部有管涔山，管涔山是阴山余脉，古称晋山之祖。其中：主峰荷叶坪山在西马坊乡南，海拔2787m；芦芽山海拔2736 m，坐落于县西南与五寨接壤处。荷叶坪山位于宁武、五寨、岢岚三县交界处，海拔2787m，是宁武全境的最高点。但顶部宽阔平夷，丰饶的高山草甸，自古以来是理想的天然牧场。禅房山坐落在县东北部的薛家洼乡，海拔2106.01m，山体敦实。东部云中山，海拔2654m。 本项目所在区属低山丘陵区，地势西高东低，区域地貌图见附图5。 3、水文地质条件 （1）含水层及补径排条件 ①松散岩类孔隙含水层组 第四系砾砂孔隙含水层组，岩性为黄土、亚粘土、砂砾石层厚0-70m，砂砾石层为主要含水层，埋藏浅、水质好，是当地工农业用水的主要水源。该含水层组主要接受大气降水和河流补给，地下水流向一般同地表水流向相同，径流途径短，人工开采是其主要排泄途径。 ②二叠系碎屑岩类裂隙含水岩组 碎屑岩裂隙水，主要靠大气降水的入渗补给和上覆含水层的渗漏补给，其地下水的径流方向和通道受地形和岩层的产状控制，大部分就近排向沟谷中。深层承压水沿岩层倾向运移，由于深部裂隙不发育，地下水径流缓慢，各含水层之间水力联系较弱，主要排泄途径是生产矿井的矿坑排水。 （2）隔水层 二叠系各含水层之间的泥岩及泥质砂岩。 4、地表水 宁武境内河流分属汾河、桑干河两大水系，主要有三条河流： 汾河为第一大河，源于县内东寨镇西北约一公里处管涔山脚下，水出峭壁，从石凿“龙口”中流出，龙门上古人石刻“汾源灵沼”四字，即汾河正源。大庙乡楼底村后背，距“汾源灵沼”24公里之汾河沟，也是汾河之源。汾河流域面积占全县总面积的3/4，为1649平方公里。 汾源海拔1602米，出口流量为0.2立方米/秒。从北向南、流经东寨、三马营、宫家庄、二马营、头马营、化北屯、山寨、北屯、蒯屯关、宁化、坝门口、南屯、子方庙、十里桥、用湖屯、石家庄、阳方、定河、潘家湾，入静乐县境。 洪河原无名，1964年全县统一规划，将怀道、圪瘳两沟汇合而成的主流取此名。源于东庄乡三张庄村东沟，系汾河一级支流，全长38公里，为第二大河。流域面积504平方公里，占境内汾河流域面积的31%。 恢河是宁武第三大河，为桑干河上游。源于余庄乡分水岭脚下，境内长32公里。流域面积301平方公里，平均纵坡1%。平均清水流量0.1立方米/秒。夏秋河水较大，枯水期常呈断流。1959年于阳方口桥处实测，河宽180米，平均水深0.81米，洪峰流量500立方米/秒。从西南向东北，流经余庄、苗庄、坝上、杨庄、城关、大河堡、马家湾、石湖河、麻峪寨、石嘴子、阳方、河西。至阳方口镇入朔县境，向北流经大同盆地，入官厅水库。 距离本项目最近的地表水体为恢河，位于项目厂址东侧700m。项目所在区域地表水系图见附图6 5、地下水 县内地下水，主要靠降水补给。在沟壑河道还接受山泉水的补给。从地形上看，宁武是地表水的分水岭。地形坡度大，大气降水大部分形成地表水径流，沿河床和沟谷分别流入汾河和恢河。地下水的流向大致与地表水相同，水质大部良好，河水多由地下水补给。全县地下水总储量为每年1.202亿m3，开采储量为每年0.39亿m3。 6、水源地 （1）县城集中供水水源地 宁武县县城集中式饮用水水源地有2处：汾河源头（雷鸣寺泉）水源地和宁武县城西后备水源地。 1）雷鸣寺泉水源地 雷鸣寺泉水源地地理坐标为E112°5′16.80″、N38°49′15.60″，一级保护区主要划在泉域排泄区，即从雷鸣寺下游200m到上游窑子湾以东的大庙沟河谷及北石河坝沟湾以南的河谷两侧及两河之间的山区，面积约为2.5km2；该区边界设立铁丝围栏，将保护区隔离起来，并设立红色醒目标志牌；禁止建设与取水设施无关的建筑物，禁止从事农牧业活动，禁止污染源与污染物的放置及排放。二级保护区范围为将一级保护区外围中奥陶统地层出露区到最近分水岭区，面积25 km2； 2）宁武县城西后备水源地 ①水源地概况 宁武县后备水源地有S1和S2两个水井，均位于县城恢河西岸。 S1号井：井深801.04m，地面标高1371.25m，坐标：N39°00.940′，E112°18.607′。揭露地层：0～6.9m为砂卵石；6.9～310m为上石盒子组（P2S）砂页岩；310～360.97m为下石盒子组（P2X）砂页岩；360.97～382.71m为山西组（C3S）砂页岩；382.71～554.12m为太原组（C3t）砂页岩、灰岩及煤层；554.12～607.50m为本溪组（C2b）砂页岩；607.5～689.81m为峰峰组（O2f）灰岩、泥灰岩及角砾状灰岩；689.81～781.60m为上马家沟组（O2S）灰岩、泥灰岩及角砾状灰岩；781.6～801.04m为下马家沟组（O2X）灰岩。 S2号井：井深850m，地面标高1370m，坐标：N39°01.065′，E112°18.702′。揭露地层：607.50m以上为石炭、二叠系地层，成井时用实管封死，含水岩组为607.5m以下的中奥陶峰峰组及上、下马家沟组灰岩，峰峰组厚度82.31m，上马家沟组厚度91.79m，下马家沟组厚度68.4m。 ②地下水补径排条件 县城后备水源地位于神头泉岩溶水系统的南部，属补给区、径流区。水源地地下水补给途径主要有二：一是以灰岩裸露区大气降水入渗补给为主；二是河水补给上部松散岩类及碎屑岩类含水层而后垂直向下越流补给深部岩溶水为辅。补给方向来自西、南、东。县城后备水源地西、东部岩溶水均向中间汇流，而后向北运移，因此，县城后备水源地为补给区中的地下水相对富集带，比周围地下水富水性好。 ③水源地保护区划分 根据《宁武县饮用水水源地保护区划分技术报告》划分，该水源地只划定一级保护区，不划定二级保护区。 一级保护区半径为200m，保护范围为东北长的矩形，400m×700m，其范围大致位于北同蒲铁路以西的恢河河谷地区，为了管理方便，并考虑了实际水文地质条件后，调整为红线所划范围，面积约0.3km2。 本项目不在宁武县县城水源地范围内。 （2）乡镇集中供水水源地 宁武县共有10个乡镇水源地，分别为阳方口镇集中供水水源、石家庄镇集中供水水源、薛家洼乡集中供水水源、余庄乡集中供水水源、化北屯乡集中供水水源、西马坊乡集中供水水源、新堡乡集中供水水源、迭台寺乡集中供水水源，圪廖乡集中供水水源、怀道乡集中供水水源。上述水源地中距离本项目最近的为阳方口镇集中供水水源地，该水源地位于本项目东北侧约5km处，距离较远且位于恢河东侧。 本项目与宁武县县城水源地、阳方口集中供水水源保护区位置关系见附图7 7、泉域(神头泉域) （1）泉域概况 神头泉位于朔州市盆地区北部的神头、司马泊、新磨一带，泉群沿源子河河道及两岸出露，分布面积约5km2，主要由神头泉组、司马泊泉组和小泊泉组组成，出露标高为1044-1053m，为一构造上升泉。泉域总面积为4756km2。 泉水集中出露带、耿庄水源地是泉域重点保护范围，北以担水沟断裂带北为界，断层走向近东西，由几条断层组成，南盘下降，北盘上升为正断层，落差大于300m，长约32km，导水性强。自西向东由刘家口、耿庄、神头镇与马邑断层交汇处，长约11.5km。 东部以马邑断层带为界，上覆新生界粘土和砂质粘土，隔水性好，为相对阻水断层。自北向南由神头—小泊泉—韩家窑，长约4.5km。 西部：以规划的城市大型供水水源地，即刘家口—耿庄水源地以西为界，自担水沟—耿庄，长约3.0km。 南部：以神头一、二电厂南部为界，自西向东由耿庄—安庄南神头电厂南一韩家窑，长约12km。 以上重点保护区面积50km2，包括神头泉群、神头电厂水源地及耿庄水源地。 （2）补给、径流、排泄条件 泉域的补给： 泉域的补给来源有四：一是降水入渗补给，岩溶地下水的补给区分布于泉域北、西、南碳酸盐岩半裸露、裸露区和小京庄一带覆盖区，即朔州市西南山区和神池一带，大气降水入渗补给，面积3839km2，其中灰岩裸露面积为2030km2。二是河道渗漏补给，主要有马营河、马关河渗漏补给，其中马关河渗漏量为0.594m3/s。三是碎屑岩类泉水和砂岩裂隙水侧向补给。四是断裂松散岩类孔隙水，以及碎屑岩裂隙水渗漏补给，如边山断裂带等。泉域内有马关河向斜、朔县向斜和神池向斜三个蓄水构造。 径流和调蓄条件： 神池向斜蓄水构造向斜两翼为碳酸盐岩出露，核部埋深100m-200m，有良好的汇水条件。东部为芦芽山背斜和摩天岭逆断层，岩溶水向东运动受阻，便沿大东沟—杨窄向北运动，于朔州西部山前断裂复合部位流人朔州盆地，面积1098km2。 朔县向斜盆地蓄水构造是该泉域岩溶水富集区。岩溶地下水主要受断裂控制，耿庄断层在向斜北部通过，导水性良好。七里河径流带和西、南部神池一带岩溶地下水进入盆地后，一部分沿西部山边进入断裂带，一部分经向斜隆起部位于耿庄一带与西北径流汇合，形成强径流带，向东运动补给神头泉。蓄水构造面积729km2。马关向斜蓄水构造位于朔县盆地北部，主要为碎屑岩类或煤系裂隙水，东、西碎屑岩类泉水汇集于向斜轴部向南汇流补给神头泉。 由于地质构造和地貌对岩溶水的控制，泉域北、西、南三面环山，东部开阔平缓，决定了泉域岩溶水由北、西、南向盆地径流的总流场，不同方向的地质构造，控制了地下水的流向，致使地下水径流方向与构造发育方向一致，为岩溶地下水提供了良好的径流环境。 由于断裂走向和断距的变化，两盘对接岩性不同，导水性差异大。因断层两盘裂隙十分发育，为岩溶地下水运动提供了良好通道，导致纵向导水，横向局部阻水，前者是绝对的，后者是相对的，从而决定径流方向和强度的改变。向斜两翼、背斜轴部和两端多被断层切割交叉，岩溶裂隙发育，具有良好的汇水、蓄水和流动条件，成为地下水强径流带。 泉域各蓄水构造都有一定水位差，其内部水流平缓，水力坡度小。补给区坡度大于5‰，马关向斜水力坡度为0.7-0.9‰，朔州盆地在向斜西部为3.0-4.0‰，东部为1.4‰。 泉域各径流带岩溶地下水从北、西、南三面向神头泉方向运动，以泉群方式排泄，主要有西库泉(东、西海)、河道泉和桥西泉，合称神头泉组；三泉湾泉、水围寺泉、五花泉、莲花泉合称司马泊泉组；以及小泊泉组等总称神头泉。出露于中奥陶统石灰岩层，标高为1048.39-1059.20m，泉群多年（1980-2003年）平均流量为5.52m3/s。 神头泉出露于担水沟断层南侧，东侧马邑断层阻碍了岩溶地下水东流。泉群出露部位构造复杂，小断裂十分发育。泉群东西两侧发育一组互相平行，倾向相反的正断层，使泉群地段形成相对上升地段，岩溶裂隙发育。泉区覆盖层，仅12-95m，多为河床河漫滩堆积物，孔隙大，有利于地下水流动，可以认为神头泉是构造切割侵蚀泉。 本项目位于神头泉域范围内，项目厂址与神头泉域的位置关系见附图9。 8、气候气象 宁武县属温带大陆性气候，属高山严寒区和寒冷干燥区。特别是：气候寒冷，多大风，冬季漫长，无霜期短，山区雨多，其它地区雨量偏少，温度差别大，雨量高度集中于7月和8月。气温、降水有明显的垂直分布，光照时间在各地，以及一地的向阳坡和背阴坡有很大差异。 据宁武气象站统计资料，本区年平均气温5.3-7.1℃，最高气温在7月，平均气温20℃，极端最高温度为34.8℃，最低气温在1月份，平均温度-9.7℃，极端最低温度可达-27.2℃；平均降水量470-770mm，山区降水较多，在600mm以上。各季降水占全年降水量的百分比为：春季13%，夏季65%，秋季20%，冬季2%。降雨量多集中在7、8、9三个月；在历年记录中，降水年际变化十分明显。最多年降水量710.5mm（1959年），最少为226.1mm（1965年），一日最大降水量100mm。年平均蒸发量1902.3mm，气候干燥；历年最大积雪深度15cm；个年无霜期100—120天，最大冻土深度为1.37m；年平均日照时数2800小时，风向以西北风为主，最大风速25m/s，平均风速3.1m/s。 9、自然生物（态）环境 1）土壤 宁武全县耕地面积47399.6公顷，占全县总面积的24.49%，本地区土壤主要为黑毡土、潮棕土、褐土、灰褐土五个分类，不饱和黑毡土、不饱和潮棕土、山地棕壤、山地生草棕壤、棕壤性土、淋溶褐土等十五个亚类。 本地区以淡栗钙土性土为主，土质偏砂，植物残留体不多，土体干旱，通风良好，有机质分解快而积累少，碳酸盐含量较大。区内土壤总体表现为水力肥力差，土地生产力低的特点。 2）自然植被 宁武多林，素有华北落叶松故乡之称。以宁武为中心的管涔山临朐的天然次生林林相为华北之最，地处我国三北防护林体系中段，也是山西省著名水源涵养用材林基地。 县内共有乔木15种，华北落叶松、云杉、小叶云杉、油松、侧柏、山杨、黄榆、山柳、栎、白桦、赤桦、杜梨、山槐、山胡桃、杜松。常见灌木有40余种，境内藤木仅有两种，即山常山和草籐，草本约500~1000种，多产中草药。 县内农作物以高寒作物为主。莜麦、山药、豌豆、胡麻为宁武的四大作物。 森林以华北落叶松和云杉为主，是我省最好的天然次生林和森林林相最好的林相之一。全县现在森林面积69.82万亩，森林覆盖率为27.8%，森林蓄积量为477.4万m3，年采伐量为2万m3。 本项目评价区内未发现重点保护濒危植物物种。 3）野生动物 宁武境内具有野生动物栖居的良好条件，共有鸟兽160余种，其中褐马鸡、黑鹳、虎为国家一类保扩动物。原麝、豹、雪豹为国家二类保护动物。石貂为国家三类保护动物。 芦芽山区野生兽类有36种，分属于6目17科与亚科。仅芦芽山一带的野生鸟类有115种，分属于12个目，37个科与亚科。管涔林局所属的芦芽山自然保护区，是以褐马鸡为主要保护对象的自然保护区，也是我国八大鸟类保护区之一。 宁武县境内山多坡广，水草资源丰富，发展畜牧业具有得天独厚的自然条件。 本项目评价区内未发现重点保护濒危动物物种。 10、地震烈度 根据省地震局颁布的《山西省地震基本烈度区划图》划分，本区境内抗震设防烈度为8度，设计基本地震加速度值为0.20g。 11、生态功能区划 本项目位于Ⅱ宁武县恢河流域营养物质与水土保持生态功能小区，该区位于阳方口镇除东南角以外的其他地区、涔山乡的东北角、凤凰镇西部、中部，余庄乡的西北部，总面积277.2km2，系统主要生态服务功能为营养物质与水土保持。 本项目所在区域的主要生态环境问题为宁武县城其周边的工矿企业对该区域空气、水环境造成了污染，对地表、地下水和生态环境造成危害，城市水源井分布于城区和周边地带，易受人为活动的干扰，供水绝对安全得不到保证。 本项目所在区域生态系统的保护措施和发展方向：加大对城市环保基础设施建设的投入，集中财力物力，尽快完成集中供气、供热工程并发挥效益，改善城区大气环境质量，加快区内排污管网和垃圾无害化处置场建设，为污水处理厂正常运行和垃圾有序堆存提供条件，依据水源地环境保护规划及保护区划等级对水源地进行严格保护。 本项目位于宁武经济技术园区，符合宁武县生态功能区划的要求。本项目与宁武县生态功能区划相对位置关系见附图10。 12、生态经济区划 本项目本项目位于Ⅲ3薛家洼乡生态农牧业经济区，该区位于宁武县县城凤凰镇、阳方口镇，涉及2个乡镇15个自然村，面积约23km2。该区的生态经济功能为城镇商业经济发展与社会服务功能。 发展方向： ①限制：限制任何有污染隐患的工业项目在该区内建设。 ②鼓励：鼓励发展商业、文化、旅游服务为主导的第三产业，建成黄河沿岸生态环境优美的城镇，鼓励发展高新技术及无污染的各类加工工业，发展以小杂粮和蔬菜种植与加工为主要的生态农业经济。 本项目位于宁武经济技术园区，符合宁武县生态经济区划的要求。本项目与宁武县生态经济区划相对位置关系见附图11。 13、宁武经济技术开发区 宁武经济技术开发区（以下简称“开发区”）规划总面积为32.7平方公里，占宁武县国土总面积的1.6%。开发区总体按照“一区四园”进行布局，包括新能源节能环保产业园、新型煤铝电化工循环产业园、新型煤电建材循环产业园和现代物流园。北园位于大水口村北侧，北至县界；南至崞五公路；西至明长城脚下；东至马脊梁。东园位于阳方口镇区东侧，北至县界；南至三岔村南侧排水渠；西至北同蒲铁路；东至南岔煤矿及拟建的同煤北辛窑电厂。南园区位于恢河河谷地带，北至石咀村南排水渠，南至城区污水处理厂；西至恢河东沿；东至滨河路东沿及庄旺煤矿。西园位于阳方村南侧，北至阳方村，西至恢河支流，东至崞五公路，南至马家湾村。周边交通设施便利，西部为朔黄高速，206、305省道沿园区中部穿过。 规划期限为近期：2019-2022年，远期2022-2035年。开发区定位为“山西省重要的煤电煤化工化产业基地，山西省资源型城市转型升级示范区，宁武县产业承接的主平台和经济增长的新高地。”开发区以优质煤炭资源为依托，以煤为基础，以煤电、煤化工为核心，纵向延伸发展建材、精细煤化工，横向延伸发展物流、煤机配件制造及维修等生产性服务及房地产、商业等生活性服务业。以循环产业链提高资源的综合利用率，推进产业绿色化，形成若干产业集群。 综上所述，本项目位于开发区西园，主导产业为农副产品加工、物流，本项目为脱水蔬菜加工生产项目，不违背园区规划要求。

# 环境质量现状

建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 一、环境空气质量现状 本次环境空气质量现状引用忻州市环境保护局发布的宁武县2018年度环境空气质量主要污染物浓度分析，统计结果见下表。 表8 区域环境空气质量现状评价表 时间 时段 监测项目 年均值 标准值 占标率 评价结果 2018 全年 PM10 92μg/m3 70μg/m3 131.3% 不达标 PM2.5 39μg/m3 35μg/m3 112.6% 不达标 SO2 25μg/m3 60μg/m3 42.1% 达标 NO2 21μg/m3 40μg/m3 53.1% 达标 臭氧（日最大8小时平均浓度第90百分位数浓度值） 112μg/m3 160μg/m3 70.2% 达标 CO（日均第95百分位数浓度值） 1.2mg/m3 4mg/m3 30.0% 达标 由上表可知，PM10、PM2.5未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，该区域的环境空气质量一般，该区属于不达标区。 二、水环境质量现状 根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2014）要求，项目所在区域地表水属永定河山区恢河坝上村~梵王寺段，为工业用水保护，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准，根据《忻州市水污染防治工作领导小组办公室关于忻州市2018年1-12月地表水环境质量状况的通报》恢河梵王寺考核断面达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准，水质情况一般。 三、声环境质量现状 本项目位于宁武经济技术园区，据现场调查，声环境质量一般。 四、生态环境现状 本区域生态环境是以人类活动为主的农业生态系统，项目周围没有珍稀频危物种，主要以暂栖鸟类为主，有麻雀、燕子、喜鹊等；农业生态主要以种植物为主，有玉米、马铃薯、莜麦、谷子、豆类等。 五、区域内环境质量目标 1、环境空气： 区域环境空气质量达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的二级标准。 2、地表水： 本项目所在区域地表水体主要是厂址东侧约700m的恢河，根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2014），项目所在区域地表水属永定河山区恢河坝上村～梵王寺段，水环境功能为农业用水保护，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准。 3、地下水： 区域内地下水质量达到《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准。 4、噪声环境： 厂界噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。 5、生态标准： 保持区域生态环境的生物多样性，防止水土流失，保护评价区内植被和农业生态。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据本次环评现场踏勘，项目影响范围内，无其他依法设立的各级各类自然、文化保护地，以及对建设项目的某类污染因子或者生态影响因子特别敏感的区域，因此本项目的环境保护目标主要是厂址周围居民、村庄和厂址周围的生态环境等。 主要环境保护目标见表9。 表9 主要环境保护目标一览表 序号 环境要素 保护对象 基本情况 保护要求 方位 人口 距离(m) 1 环境空气 阳方村 N 920 100 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求 丁家梁村 W 105 2000 西麻峪寨村 S 148 1700 冯家山村 NE 536 1500 石咀子村 E 279 950 2 地下水 区域地下水 / / 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准 3 地表水 恢河 项目东侧约700m处 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅳ类 4 声环境 厂界四周 - 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准 5 生态环境 评价区域 不会对生态环境造成影响

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量标准 根据《环境空气质量标准》（GB 3095-2012），二类区为居住区、商业交通居民混合区、文化区、一般工业区和农村地区。项目所在区域属于环境空气二类功能区，执行《环境空气质量标准》中的二级标准。具体数值详见表10。 表10 环境空气质量标准（单位：µg /Nm3） 标准 级别 评价标准值 《环境空气质量标准》GB3095-2012 二级 项目 NO2μg/m3 SO2μg/m3 PM2.5μg/m3 PM10μg/m3 TSPμg/m3 年平均 40 60 35 70 200 24小时平均 80 150 75 150 300 1小时平均 200 500 / / / 2、地表水环境质量标准 根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2014）要求，项目所在区域地表水属永定河山区恢河坝上村～梵王寺段，执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅳ类标准，具体数据见表11。 表11 地表水环境质量标准（单位：mg/L，pH无量纲） 污染物 pH CODcr BOD5 氨氮 总磷 总氮 粪大肠菌群 标准值 6-9 30 6 1.5 0.3 1.5 20000 污染物 砷 汞 六价铬 铅 LAS 镉 标准值 0.1 0.001 0.05 0.05 0.3 0.005 备注：pH无量纲，粪大肠菌群个/L，其他单位为mg/L 3、地下水环境质量标准 本项目所在区域执行《地下水环境质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类水质标准。具体数值详见表12。 表12 地下水环境质量标准（单位：mg/L，pH无量纲） 污染物 pH 氨氮 硝酸盐 亚硝酸盐 挥发酚 氰化物 砷 标准值 6.5～8.5 ≤0.5 ≤20 ≤1.0 ≤0.002 ≤0.05 ≤0.01 污染物 汞 铬（Cr6+） 总硬度 铅 氟化物 镉 铁 标准值 ≤0.001 ≤0.05 ≤450 ≤0.01 ≤1.0 ≤0.005 ≤0.3 污染物 锰 溶解性 总固体 耗氧量(高锰酸盐指数) 硫酸盐 氯化物 总大肠菌群 菌落总数 标准值 ≤0.1 ≤1000 ≤3.0 ≤250 ≤250 ≤3.0 ≤100 4、声环境质量标准 声环境执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准，即昼间60 dB(A)，夜间50dB(A)。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气 项目切片、烘干工序产生的大蒜异味执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准要求；生物质锅炉燃烧废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3标准，标准值见下表。 表13 恶臭污染物排放标准 污染源 单位 厂界标准新改扩建（二级） 排放标准 排气筒高度 标准值 臭气浓度 无量纲 20 15m 2000 表14 生物质锅炉大气污染物排放标准 污染物项目 浓度限值（mg/m3） 污染物排放监控位置 颗粒物 30 烟囱或烟道 二氧化硫 200 氮氧化物 200 汞及其化合物 0.05 本项目食堂设置2个基准灶头，油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中型的相关规定，具体数值见表15。 表15 食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） 《饮食业油烟排放标准》 （试行）（GB 18483-2001） 规模 小型 最高允许排放浓度（mg/m3） 2 净化设施最低去除率（%） 60 2、废水 本项目厂区设旱厕，生活污水经收集后排入旱厕，不外排；清洗废水经厂区污水处理站处理后通过园区污水管道排至园区污水处理厂，生产废水排放浓度满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中A等级排放标准要求。 表16 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)（单位：mg/L） 污染物名称 CODCr BOD5 SS 动植物油 氨氮 最高允许排放浓度 500 350 400 100 45 3、噪声 （1）施工期噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）标准，昼间70 dB(A)、夜间55dB(A)。 （2）运营期噪声 营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准，昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。 4、固体废弃物 本项目固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》(GB18599-2001)及2013修改单中相关要求。 本项目危险废物储存、处置执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单中的相关要求。 |
| 总量控制指标 | 本项目产生的大气污染物为大蒜异味、生物质锅炉烟气中的颗粒物、SO2、NOx，生产废水经收集处理后通过园区污水管道排至园区污水处理厂。根据山西省环境保护厅文件晋环发〔2015〕25号山西省环境保护厅关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知，属于环境统计重点工业源调查行业范围内（《国民经济行业分类》（GB/T4754）中采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业）新增主要污染物排放总量的建设项目，在环境影响评价文件审批前，建设单位需按本办法规定取得主要污染物排放总量指标。 经工程分析可知，本项目涉及的总量控制指标主要为颗粒物、SO2、NOx。 经计算，本项目大气污染物有组织排放量为：颗粒物0.1t/a、SO20.98t/a、NOx1.02t/a。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） 图2 项目生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简介 项目主要加工大蒜、萝卜、包菜、土豆、洋葱、青红椒等蔬菜，项目为季节性生产，各待加工产品根据收获季节进行分批分产品生产，合计生产制度180d/a，16h/d，两班制。 （1）选料：首先对收购的蔬菜进行人工挑选，剔除不符合生产要求的次品，购进的蔬菜为干净蔬菜，表面无污泥，所以去皮、去根过程中产尘量极小，可忽略不计。 （2）去皮、去根：将挑选后的蔬菜进行去皮、去根，去除黄叶。 （3）清洗：将去皮、去根后的大蒜、萝卜、包菜、土豆、洋葱、青红椒等蔬菜由机器上料带送入清洗机中进行清洗，机械运行时产生水压使原料不断翻滚，达到清洗的目的，此过程去除原料中残留的砂石块、泥土，清洗后废水排入循环沉淀池，此过程产生清洗废水。 （4）切片、甩水：清洗后的原料进入切片机中进行切片处理，切片机可根据不同产品设置相应的切片厚度，自动切片机切出的规格均匀、完整、无碎屑；切片后的物料置于甩水机脱水心过程产生废水。 （5）烘干：将切片甩水后的蔬菜放置在烘干设备中，烘干设备使用的能源为锅炉燃烧时产生的热量，烘干蔬菜水分达到所需要的标准时进行冷却。锅炉燃料为生物质，会产生锅炉废气。 （6）包装：按照指定规格对干燥后的物料进行包装、入库。 主要污染因素分析 1、废气产生环节 1）G1：切片工序产生的大蒜异味； 2）G2：烘干工序产生的大蒜异味； 3）G3：锅炉废气； 4）G4：食堂油烟。 2、废水产生环节 1）W1：清洗物料废水； 2）W2：甩水机产生废水； 3）W3：锅炉软化装置排水； 4）W4：生活污水。 3、噪声产生环节 1）Z1：切片机、清洗机、干燥机、锅炉等各类生产设备运行时产生的噪声。 4、固体废物产生环节 1）S1：筛选过程产生的不合格原料； 2）S2：去皮、去根过程产生的蔬菜皮、蔬菜根； 3）S3：锅炉灰渣； 4）S4：布袋除尘器除尘灰； 5）S5：废包装材料； 6）S6：污水处理站污泥； 7）S7：废活性炭； 8）S8：工作人员产生的生活垃圾。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 产生浓度 | 产生量 | 排放浓度 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 切片烘干工序大蒜异味 | 臭气浓度 | - | - | ≤2000（无量纲） |
|  | 食堂 | 油烟 | 2.8mg/m3 | 0.006t/a | 1.1mg/m3 | 0.002t/a |
|  | 锅炉烟气 | 颗粒物 | 336mg/m3 | 2.02t/a | 17mg/m3 | 0.1t/a |
|  |  | SO2 | 163mg/m3 | 0.98t/a | 163mg/m3 | 0.98t/a |
|  |  | NOx | 170mg/m3 | 1.02t/a | 170mg/m3 | 1.02t/a |
| 废水 | 生活污水 | BOD、CODcr、氨氮 | 270m3/a | 216m3/a |
|  | 食堂废水 | BOD、CODcr、氨氮、动植物油 | 162m3/a | 130m3/a |
|  | 清洗物料废水、设备清洗废水、原料脱水废水，（6696m3/a） | CODCr | 4000mg/L | 200mg/L |
|  |  | BOD5 | 1400mg/L | 70mg/L |
|  |  | SS | 600mg/L | 90mg/L |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L | 18mg/L |
|  | 锅炉软化装置排水 | 无机盐 | 1728m3/a | 432m3/a |
| 固体废物 | 不合格原料 | 一般工业固废 | 7.5t/a | 7.5t/a |
|  | 蔬菜皮、根 |  | 15/a | 15/a |
|  | 锅炉灰渣 |  | 80t/a | 80t/a |
|  | 布袋除尘器除尘灰 |  | 0.45t/a | 0.45t/a |
|  | 废包装材料 |  | 0.1t/a | 0.1t/a |
|  | 污水处理站污泥 |  | 72.8t/a | 72.8t/a |
|  | 废活性炭 | 危险废物 | 0.5t/a | 0.5t/a |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 2.7t/a | 2.7t/a |
| 噪 声 | 生产设备等 | 噪声 | 65-85dB（A） | 50-60dB（A） |
| 态环境影响： 本工程运营后加强管理，并在厂区种草、种树，美化厂区环境，在采取评价提出的各项污染防治措施后，基本不改变评价区的生态系统结构和生态系统功能，对周围的生态环境影响较小。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析 施工期主要环境问题产生于施工过程中的土方的挖掘填埋、土建施工、建筑材料的运输、堆存、设备安装调试等过程中，产生的污染物主要有施工扬尘、噪声、生活废水和固体废物。 1、施工期环境空气污染影响分析及防治措施 （1）施工期环境空气污染影响分析 施工期对环境空气影响最大的是施工扬尘，来源于各种无组织排放源。其中地面清理、现场道路来往装载车辆产生扬尘、土方挖掘填埋、建筑材料运输等工序产生量较大，原材料堆存、建筑结构施工、设备安装等产生量较小或不产生扬尘。由于污染源为间歇性源并且扬尘点低，只会在近距离内形成局部污染。但施工现场的污染物未经扩散稀释就直接进入地表呼吸地带，会给现场施工人员的生活和健康带来一定影响。施工期是暂时性的，随着工程的结束，影响也将逐步消失。 （2）施工期环境空气污染防治措施 1）施工扬尘 环评要求施工期扬尘污染防治要按照生态环境部《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T 393-2007）、山西省环境保护厅《关于加强建筑施工扬尘排污费核定征收工作的通知》（晋环发[2010]136号）建筑工地扬尘控制措施及达标要求加以规范。 《2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查方案》环环监[2018]48号要求建筑工地施工要严格做到“六个100%”：工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输。 根据上述要求，评价对项目施工提出如下防治措施： ①场地平整阶段 I.施工时，根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置施工标志牌。 II.根据《防治城市扬尘污染技术规范》，在项目四周采用用制式彩钢板进行围挡，围挡高度不低于1.8m，围挡下方设置不低于20cm高的防溢座以防止粉尘流失；任意两块围挡以及围挡与防溢座的拼接处都不能有大于0.5cm的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞。 III.作业时，配合加压洒水，抑制扬尘飞散，达到拆迁工地100%洒水压尘。 设立垃圾渣土存放场地，场地尽量选在避风处，并有专人负责管理，配置洒水设备，定期洒水、清扫，同时做到及时清运。建筑垃圾的堆放不超出场地围挡范围。 ②施工建设阶段 I.土建施工时，场地周边的防尘屏继续使用。 II.工程开挖防尘：工程开挖土方集中堆放，缩小粉尘影响范围，及时回填，减少粉尘影响时间。多余弃土堆存时遇干燥、大风季节时洒水，避免产生扬尘。 III.物料管理：建筑材料定点堆存，施工现场地面、道路及各扬尘点定时洒水抑尘。运输车辆应人库装卸，临时堆放场应有遮盖篷遮蔽，防止物料飘失，污染环境空气。 IV.装卸渣土严禁凌空抛散；要指定专人清扫工地路面。 V.洒水喷洒措施：施工现场定期喷洒，保证地面湿润，不起尘。 VI.建筑垃圾防尘措施：施工过程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾及时清运。 VII.在施工场地出入口处设置车辆冲洗站台，对车辆车轮、车身、车槽帮等部门进行清理或清洗，以保证运输车辆驶出工地前100%清洗，清洁上路；项目应建沉砂池，洗车污水经沉砂池（容积大于日排放施工废水量）处理后重复使用，回用水水质良好，悬浮物浓度不应大于150mg/L；施工场所车辆出入口30m以内部分的路面上不应有明显的泥印，以及砂石、灰土等易扬尘物料。设置统一格式的环境保护监督牌，标明扬尘防治措施、责任人及环保监督电话等。 VIII.建筑垃圾防尘措施：施工过程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾及时清运。若在工地内堆置超过一周的，采区以下措施：覆盖防尘布、防尘网；定期喷洒抑尘剂；定期喷水抑尘。 IX.施工现场建材均应采取相应防护措施：所有砂石、灰土、灰浆等易扬尘物料全部采用不透水的隔尘布完全覆盖，以减少粉尘对周围居民的影响；袋装水泥存放于水泥库内钢材、木材等存放于半封闭式棚内。覆盖措施的完好率达到100%；覆盖措施包括：钢板、防尘网（布）、绿化、化学抑尘剂，或达到同等效率的覆盖措施；小批量且在8h之内投入使用的物料除外。 2）施工期物料及土方运输扬尘污染防治措施如下： I.施工单位或土石运输单位按照交通部门核准的运输路线运行。 II.运输车辆不超载；物料运输采用箱式运输车进行散装物料的运输；合理控制车速，并尽可能避免交通高峰期运输，避免因大风天气和路面颠簸的撒漏。 III.施工场所内车行道路必须100%硬化；施工道路应及时清扫，任何时候车行道路上都不能有明显的尘土；道路清扫时都必须采取洒水措施、避免扬尘产生。 IV.对于运输过程产生的撒漏，本项目建设单位、运输单位均有责任对其进行清理，建设单位也可委托环卫部门，对运输整个线路分段并派专人负责，保证撒漏得到及时有效的清理。 除以上措施外，施工期间还应加强环境管理、项目建设单位应严格按照有关规定，向当地环保主管部门提供施工扬尘污染防治方案，以减少施工期扬尘对周围环境的影响。 2、施工期声环境污染影响分析及防治措施 （1）施工期噪声源 本项目施工期噪声主要有施工场地噪声和材料运输的交通噪声。其中施工场地噪声主要是施工机械设备噪声及物料装卸碰撞噪声。由于施工噪声是由多种施工机械设备和运输车辆发出的，而且一般设备的运作都是间歇性的，因此，施工过程产生的噪声有间歇性和短暂性的特点。 （2）施工期噪声污染防治措施 ①从声源上控制：施工单位应尽量采用低噪声设备，同时，在施工过程中，应尽量避免在同一地点安排大量的动力机械设备，以避免局部声级过高；施工单位应设专人对动力机械设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械，遵守作业规定，减少碰撞噪声；应尽量少用哨子、喇叭等指挥作业，减少人为噪声。 ②合理安排施工时间和施工顺序：施工单位应严格遵守施工作业的相关规定，夜间22:00～06:00停止施工。 ③其他措施：对物料、土方等运输过程产噪的控制首先应根据运输路线选择周围敏感目标分布少的路线，施工运输车辆在经过环境敏感点时，应减速慢行、静止鸣笛。建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 a：严格实施运输过程管理，敏感路段应限速，物料装卸应规范操作。 b：控制汽车鸣笛噪声：汽车鸣笛噪声声级值高（近点处可达100dB(A)），对环境干扰较大，往往是环境噪声超标的主要因素。因此，控制汽车鸣笛噪声对改善评价区域的声环境，具有十分积极的作用。施工单位应采取相应的措施，禁止汽车在声敏感区域鸣笛。 c：设立专门的运输通道，作为施工期运输通道，减轻运输交通噪声的影响。 ④安排工人轮流进行机械操作，减少接触高噪声的时间，对在声源附近工作时间较长的工人，发放防声耳塞、头盔等，对工人进行自身保护。 ⑤多倾听周围居民的意见和要求，及时改进，取得附近居民的谅解和认同。 ⑥加强施工期噪声监督与管理 建设施工期，工程业主和有关管理部门应设立举报途径，并应加强日常监督管理，发现违规行为应及时纠正，以确保工程施工阶段的声环境要求。 通过采取以上措施，可以有效减小施工期噪声的影响，且施工过程中噪声污染只是暂时的，随着工程的结束，本项目施工期对周围环境的影响也将消失。 3、施工期水环境污染影响分析及防治措施 本工程建设期有混凝土搅拌、场地喷洒、机械清洗水和施工人员生活污水。废水中污染物成分主要为固体杂质，以泥沙为主。由于工程量较少，废水经收集后泼洒抑尘，不外排，不会对周围环境产生明显影响。 4、施工期固体废物环境污染影响分析及防治措施 （1）施工期固体废物 施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾和生活垃圾。 （2）施工期固体废物处置措施 施工建筑垃圾运至指定的建筑垃圾堆存地点。项目施工期应确保废渣运输车辆不带泥土驶出工地，尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖严实，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，保证渣土不泄露。采取以上措施后，可以减轻对运输路线两侧环境的影响。 施工现场设置垃圾桶，生活垃圾收集后定点堆放，运至环卫部门制定地点。 此外，建设单位应加强施工场地的废渣清理，及时洒水抑尘。本项目施工过程中产生的各类污染都是暂时的，随着施工过程的结束会消失。 综上所述，按照上述环保措施，产生的固体废物能够得到妥善处置，对周围环境的影响不大。 5、施工期生态影响评价 （1）生态环境影响分析 施工期间土方的开挖、填方、平整、机械碾压、建筑材料临时堆放等施工活动会破坏地表，遇降雨易造成水土流失。 （2）生态环境影响防治措施 针对本项目施工期可能造成的生态环境影响，要求采取以下水土流失防治措施： 1）土方利用及覆盖 在施工过程中尽量避免大风、降雨天气施工，有效的控制水土流失，雨天应对土方、建筑材料等用苫布等加盖，而且及时对弃土、建筑垃圾进行清运，有效控制施工过程中水土流失情况。 2）建筑垃圾 本项目产生的建筑垃圾等及时送至环卫部门指定地点。 项目场地内没有需要保留的古树、野生动植物等，只要对施工场地进行良好的规划和管理，不随意堆放施工场地内建筑材料，将垃圾收集到指定的地点，本项目的开发建设不存在对原有生态系统产生破坏和影响的问题。施工期只会对城市景观产生一定的影响，随着施工的结束也会随之消失。 6、施工期环境管理 项目在施工期应由建设单位与建筑施工单位签订环保责任合同，由施工单位负责场地环境管理，并接受当地环保部门监督、管理。 环境管理工作应根据国家有关法律法规及地方环保部门的要求，建立一套环境污染控制管理方案，并利用其中的运行控制程序进行严格管理，以便做到文明施工、把对周围环境造成的污染影响降至最低。

运行期环境影响分析 一、环境空气影响因素分析 本项目大气污染物主要为切片及烘干过程产生的大蒜异味、锅炉废气。 1、切片及烘干过程产生的大蒜异味气体 本项目切片、烘干工序产生的大蒜异味-大蒜素。大蒜素是存在于大蒜鳞茎中的一种有机硫化合物，学名二烯丙基硫代亚磺酸酯，溶于乙醇、乙醚和氯仿，微溶于水。在医学上，大蒜素具有抑菌杀菌、解毒、降低胆固醇等作用，且无毒、无副作用、无药物残留、无耐药性（即过敏）。 本项目大蒜素产生的异味归类为臭气浓度，环评建议烘干工序废气收集后经光氧催化装置+活性炭吸附装置处理然后通过15m排气筒排放，吸附效率可达到80%；同时加强切片工序车间通风及厂区绿化以减少对周围环境的影响。 2、锅炉废气 本项目设置一台生物质锅炉，燃料为生物质成型燃料。生物质成型燃料属于可再生能源，是一种较好的煤炭替代燃料。本项目生物质成型燃料是从原平市专门的生物质成型燃料销售公司购买，主要为玉米秸秆经过加工而成的块状燃料。 表17 生物质锅炉燃料元素分析 项 目 收到基水分 （%） 干燥基水分 （%） 收到基灰分 （%） 干燥基挥发分 （%） 收到基固定碳 （%） 收到基氢含量 （%） 收到基氮含量 （%） 收到基氧含量 （%） 收到基硫含量 （%） 发热量 （kJ/kg） 符号 Mar Mad Aar Vdaf Car Har Nar Oar St.ar Qnet.ar 生物质燃料 6.8 5.07 3.83 80.54 44.61 2.84 0.75 41.04 0.13 16860 本项目锅炉废气污染物排放按照《污染源强核算技术指南 锅炉》HJ 991-2018进行计算。 ①烟气量计算 理论空气量计算如下： 式中：V0——理论空气量，m3/kg； Car——收到基碳的质量分数，%； Sar——收到基硫的质量分数%； Har——收到基氢的质量分数，%； Oar——收到基氧的质量分数，%。 锅炉中实际燃烧过程是在过量空气系数α>1的条件下进行的，1kg固体或液体燃料产生的烟气排放量可用下式计算： 式中：VRO2——烟气中二氧化碳和二氧化硫容积之和，m3/kg； Car——收到基碳的质量分数，%； Sar——收到基硫的质量分数%； VN2——烟气中氮气量，m3/kg； Nar——收到基氮的质量分数，%； Vg——干烟气排放量，m3/kg； α——过量空气系数，燃料燃烧时实际空气供给量与理论空气需要量之比值，燃煤锅炉为1.75。 本项目生物质成型燃料用量约1000t/a，经计算，烟气量为600万m3/a。 ②颗粒物计算 颗粒物产生量按下式计算： 式中：EA——核算时段内颗粒物（烟尘）排放量，t； R——核算时段内锅炉燃料耗量，1000t； Aar——收到基灰分的质量分数，%； dfh——锅炉烟气带出的飞灰份额，50%； ηc——综合除尘效率，95%； Cfh——飞灰中可燃物含量；5%。 经计算，本项目生物质锅炉颗粒物产生量为2.02t/a，产生浓度为336mg/m3。 ③SO2计算 SO2产生量按下式计算： 式中：ESO2——核算时段内二氧化硫排放量，t； R——核算时段内锅炉燃料耗量，1000t； Sar——收到基灰硫的质量分数，%； Q4——锅炉机械不完全燃烧热损失，3%； ηs——脱硫效率，0%； K——燃料中硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量，0.4。 经计算，本项目生物质锅炉SO2产生量为0.98t/a，产生浓度为163mg/m3。 ④ NOx计算 NOx产生量按下式计算： 式中：ENOx——核算时段内氮氧化物排放量，t； ρNOx——锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度，mg/m3； Q——核算时段内标态干烟气排放量，m3； ηNOx——脱硝效率，0%；。 本项目生物质锅炉NOx产生浓度参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册第10分册》中“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-生物质工业锅炉”计算，NOx排污系数为1.02kg/t-燃料，则NOx产生量为1.02t/a，产生浓度为170mg/m3。 ⑤治理措施 本项目生物质蒸汽锅炉采取袋式除尘+35米高排气筒的治理措施，其除尘效率约为95%，对SO2、NOx基本没有去除效率，故本项目颗粒物排放浓度为17mg/m3、颗粒物的排放量为0.1t/a；SO2的排放浓度为163mg/m3、SO2的排放量为0.98t/a；NOx的排放浓度为170mg/m3，NOx的排放量为1.02t/a，经35米高排气筒高空捧放，均达到了《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3大气污染物特别排放浓度限值中的燃煤锅炉标准值。 3、食堂油烟 本项目厂区内设食堂为职工提供餐宿，采用天然气为燃料，为清洁燃料，所以燃气灶燃用燃料污染物排放量较小，因此主要考虑食品加工过程中产生的油烟。 本项目设2个灶头，就餐人数为30人，一日三餐。根据调查，每人每餐消耗动植物油以0.02kg计，则项目食用油量为1.8kg/d，年消耗食用油0.32t/a，在炒做时挥发损失约2%，则餐厅油烟产生量约0.006t/a。 环评要求食堂安装1套油烟机，油烟机的风机风量不少于2000m3/h，每日食品加工制备时间为6小时，产气量为216万m3/a，油烟浓度为2.8mg/m3。经油烟净化器处理后，去除效率为60%，则最终油烟排放量约0.002t/a，则排放的浓度为1.1mg/m3，可以达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中的油烟最高允许排放浓度2mg/m3的要求。食堂运行过程中排放的污染物很小，基本不会对项目所在区域的大气环境产生影响。 综上所述，拟建项目有组织和无组织废气均能达标排放，对周围环境影响较小。 4、大气环境影响预测与评价 选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录B推荐模型中AERSCREEN估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 （1）评价等级判断 ① 评价因子和评价标准筛选 评价因子和评价标准筛选见下表。 表18 评价因子和评价标准表 评价因子 平均时段 标准值/（μg/Nm3） 标准来源 PM10 24小时平均 150 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 SO2 24小时平均 150 NOx 24小时平均 80 ② 估算模型参数 估算模型参数见表19。 表19 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 最高环境温度/℃ 34.8℃ 最低环境温度/℃ -25.1℃ 土地利用类型 农村 区域湿度条件 中等湿度气候 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 ③ 污染源参数表 点源参数表见表20。 表20 点源参数表 点源编号 点源名称 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 烟气温度/℃ 年排放小时数/h 排放工况 源强Q（kg/h） 颗粒物 SO2 NOx 1 锅炉排气筒 35 0.4 100 2880 正常 0.034 0.340 0.354 ④估算模型计算结果分析 采用估算模式分别计算各污染物最大地面空气质量浓度和范围，并计算相应的占标率。本次评价分别取各污染源污染物估算结果最大值作为环境空气质量预测分析的数据，计算结果见下表。 表21 锅炉排气筒废气估算结果表 距源中 心下风向距离D/m 颗粒物 SO2 NOx 下风向预测浓度(mg/m3) 浓度占标率(%) 下风向预测浓度(mg/m3) 浓度占标率 (%) 下风向预测浓度(mg/m3) 浓度占标率(%) 10 0.000007 0 0.000074 0.01 0.000077 0.03 25 0.000197 0.04 0.00197 0.39 0.002051 0.82 50 0.000452 0.1 0.004524 0.9 0.00471 1.88 75 0.000305 0.07 0.003051 0.61 0.003176 1.27 100 0.000359 0.08 0.003589 0.72 0.003737 1.49 200 0.000612 0.14 0.006125 1.22 0.006377 2.55 223 0.000624 0.14 0.006236 1.25 0.006493 2.6 300 0.000583 0.13 0.005832 1.17 0.006072 2.43 400 0.000502 0.11 0.005017 1 0.005223 2.09 500 0.00043 0.1 0.004296 0.86 0.004473 1.79 600 0.00038 0.08 0.003798 0.76 0.003954 1.58 700 0.000347 0.08 0.003467 0.69 0.003609 1.44 800 0.000317 0.07 0.003173 0.63 0.003303 1.32 900 0.000303 0.07 0.003034 0.61 0.003159 1.26 1000 0.000294 0.07 0.00294 0.59 0.003061 1.22 1100 0.000283 0.06 0.002829 0.57 0.002946 1.18 1200 0.000271 0.06 0.002713 0.54 0.002825 1.13 1300 0.00026 0.06 0.002596 0.52 0.002703 1.08 1400 0.000248 0.06 0.002484 0.5 0.002586 1.03 1500 0.000238 0.05 0.002376 0.48 0.002474 0.99 1600 0.000228 0.05 0.002275 0.46 0.002369 0.95 1700 0.000218 0.05 0.002181 0.44 0.002271 0.91 1800 0.000209 0.05 0.002093 0.42 0.002179 0.87 1900 0.000201 0.04 0.002011 0.4 0.002094 0.84 2000 0.000193 0.04 0.001935 0.39 0.002014 0.81 2100 0.000187 0.04 0.001871 0.37 0.001948 0.78 2200 0.000182 0.04 0.001824 0.36 0.001899 0.76 2300 0.000178 0.04 0.001778 0.36 0.001851 0.74 2400 0.000173 0.04 0.001733 0.35 0.001804 0.72 2500 0.000007 0.04 0.001689 0.34 0.001758 0.7 下风向最大浓度及占标率 0.000624 0.14 0.006236 1.25 0.006493 2.6 最大浓度出现距离 223m 图3 锅炉排气筒污染物占标率曲线图 ⑤评价工作等级分析判定 锅炉排气筒有组织排放的PM10下风向的最大地面浓度及占标率分别为：0.000624mg/m3，0.14%；SO2下风向的最大地面浓度及占标率分别为：0.006236mg/m3，1.25%；NOx下风向的最大地面浓度及占标率分别为：0.006493mg/m3，2.6%。 综上，Pmax=2.6%，1%＜Pmax＜10%。因此，本项目大气环境评价等级为二级。不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 （2）污染物排放量核算 表22 大气污染物排放量核算表 序号 排放口名称 污染物 核算排放浓度（mg/m3） 核算排放速率（kg/h） 核算年排放量（t/a） 一般排放口 1 生物质锅炉排气筒 颗粒物 17 0.034 0.1 SO2 163 0.340 0.98 NOx 170 0.354 1.02 大气污染物年排放量核算表 排放总计 颗粒物 0.1 SO2 0.98 NOx 1.02 本项目在严格按照环评要求采取相关的环保措施后，排放的大气污染物浓度均可满足相应排放标准的要求，污染物排放强度较小，排放方式合理，对环境空气质量的影响很小。从环境空气影响评价角度出发，本项目的建设是可行的。 本项目大气环境影响评价自查表见表23。 表23 本项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自査项目 评价等级与范围 评价等级 一级( 二级( 三级( 评价范围 边长=50km( 边长5〜50km( 边长=5km( 评价 因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a( 500~2000t/a( <50t/a( 评价因子 基本污染物（SO2 NO2 CO O3 PM10 PM2.5 ） 其他污染物（ ） 包括二次PM2.5( 不包括二次PM2.5( 评价 标准 评价标准 国家标准( 地方标准( 附录D( 其他标准( 现状 评价 环境功能区 一类区( 二类区( 一类区和二类区( 评价基准年 (2018)年 环境空气质量 现状调査数据来源 长期例行监测数据( 主管部门发布的数据□ 现状补充监测□ 现状评价 达标区( 不达标区( 污染源 调查 调査内容 本项目正常排放源( 本项目非正常排放源( 现有污染源( 拟替代的污染源( 其他在建、拟建项目污染源( 区域污染源( 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD ( ADMS( USTAL2000( EDMS/AEDT( CALPUFF( 网格模型( 其他 ( 预测范围 边长≥50km( 边长5〜50km( 边长=5km( 预测因子 预测因子（ ） 包括二次PM2.5( 不包括二次PM2.5( 正常排放短期浓度 贡献值 C本项目最大占标率≤100%( C本项目最大占标率>100%( 正常排放年均浓度 贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%( C本项目最大标率>10%( 二类区 C本项目占标率≤30%( C本项目最大标率>30%( 非正常排放1h浓度贡献值 非正常持续时长（）h C非正常占标率≤100%( C非正常占标率>100%( 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标( C叠加不达标( 区域环境质量的整体变化悄况 k≤-20%( k>-20%( 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（颗粒物、SO2、NOx、氟化物） 有组织废气监测( 无组织废气监测( 无监测( 环境质量监测 监测因子：（ ） 监测点位数（ ） 无监测( 评价 结论 环境影响 可以接受( 不可以接受( 大气环境防护距离 距（ ）厂界最远（ ）m 污染源年排放量 SO2：（0.98）t/a NOx：（1.02）t/a 颗粒物：（0.1）t/a VOC：（）t/a 注：“(” 为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 二、水环境影响因素分析 1、地表水环境影响分析 本项目排水主要为生活污水及生产废水。生活污水产生量按照用水量的80%计算，产生量为1.2m3/d，生活污水经收集后排入旱厕，不外排。食堂废水按照用水量的80%计算，产生量为0.72m3/d，经隔油装置处理后通过园区污水管网进入园区污水处理厂处理。 锅炉软化装置排污水量为1.6m3/d，锅炉软水装置排污水主要污染为无机盐，属于清净下水，可直接用于厂区洒水抑尘，不外排。 项目生产废水包括原料清洗废水29.7m3/d，清洗设备废水1.0m3/d，原料脱水废水3.0m3/d。项目生产废水经厂区污水处理站处理后通过园区污水管道排至园区污水处理厂。 综上所述，本项目废水排放方式为间接排放。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目地表水评价等级为三级B。 本项目厂区污水处理站处理能力35m3/d，采用的工艺为“格栅-调节池-SBR-气浮”。类比同类企业项目生产废水水质及处理工艺，本项目废水设计进水水质见下表；污水处理站处理工艺流程图见图5。 表24 废水污染物产生情况 废水 水量 COD BOD SS 氨氮 清洗废水、原料脱水废水 6696m3/a 4000mg/L 1400mg/L 600mg/L 30mg/L 图4 污水处理站处理工艺流程图 污水处理站处理工艺说明如下： （1）格栅 废水进入格栅池，由于生产废水中含有大量的悬浮物及杂物，为防止其对调节池及后续构筑物处理的影响，设有机械格栅去除大块悬浮物。 （2）调节池 调节池内设置自动控制系统，根据液位高、低位设定后，可自动启动、关闭系统的运行。 （3）SBR SBR是序列间歇式活性污泥法是一种按间歇曝气方式来运行的活性污泥污水处理技术，又称序批式活性污泥法。与传统污水处理工艺不同，SBR技术采用时间分割的操作方式替代空间分割的操作方式，非稳定生化反应替代稳态生化反应，静置理想沉淀替代传统的动态沉淀。它的主要特征是在运行上的有序和间歇操作。SBR技术的核心是SBR反应池，该池集均化、初沉、生物降解、二沉等功能于一池，无污泥回流系统。 （4）气浮系统 气浮采用一体化气浮装置，它由池体，溶气罐、空压机及回流水泵组成，由一个电控箱进行控制操作。废水中有大量的细小悬浮物及油脂、胶体性杂质，通过气浮装置的处理可大大降低上述污染物浓度，在气浮设备工作时加入高分子絮凝剂，废水经加药反应后进入气浮池内，与通过TJ型释放器释放的气泡充分混合接触，使水中的絮凝体粘附在微小气泡上，释放的气泡平均直径Φ30um左右，絮体浮向水面形成浮渣，浮渣聚集到一定厚度后，由刮渣机刮入气浮泥槽道送到浮渣池，气浮池下层的清水一部分经溶气泵抽送供溶气水使用。 该工艺CODcr去除率为95%，BOD5去除率为95%，SS去除率为85%，NH3-N去除率为40%。运行期废水污染物排放情况估算见表25。 表25 废水污染物产生情况 污染因子 COD BOD SS 氨氮 污水处理站处理后出水 200mg/L 70mg/L 90mg/L 18mg/L 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015) 500mg/L 350mg/L 400mg/L 45mg/L 生产废水处理的可行性： 本工程排放的废水主要为生产废水和生活污水，所以产生的废水中不涉及有毒有害物质，主要含COD、BOD、悬浮物等，采用“格栅-调节池-SBR-气浮”法可以达到较好的处理效果，废水处理运行应较为稳定。同时要求本工程设35m3事故水池一个，可储存1天的废水产生量，如因污水处理设施操作不当或运行出现问题，导致废水处理出口超标排放，须立即将排水导入事故池，并通知厂领导和有关环保部门，尽快停产，查清事故原因并予以解决。排入事故水池的废水必须经重新处理达标后方可外排综合利用。 宁武县经济技术开发区污水处理厂主要处理居住、公共设施以及农副产品加工等行业排水，园区内企业产生的废水经企业污水站自行处理后，尽可能回用，或者达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中A等级排放标准要求后排入园区集中污水处理厂处理。园区规划建设污水处理规模为11.5万m3/天的污水处理厂并配套建设中水回用设施，目前污水处理厂及配套污水管网已基本建设完成。本项目废水经污水处理站处理后，出水满足《污水排入城市下水道水质标准》一级A水质要求，废水产生量为34.4m3/d；本项目预计投产日期为2020年5月，园区污水处理厂可接纳本项目生产废水。本项目设35m3收集池一个，园区污水处理厂投入运行前本项目污水处理站预处理后的污水存放于收集池内，由企业拉运至县城污水处理厂处置。 综上所述，本项目生活污水和生产废水均得到合理处置，对周围环境影响较小。 表26 地表水环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 影响识别 影响类型 水污染影响型(；水文要素影响型 □ 水环境保护目标 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；涉水的风景名胜区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道□；天然渔场等渔业水体 □；水产种质资源保护区□；其他 □ 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放 □；间接排放 (；其他 □ 水温 □；径流 □；水域面积 □ 影响因子 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物(；pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 □ 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级 □；二级 □；三级A □；三级B ( 一级 □；二级 □；三级 □ 现状调查 区域污染源 调查项目 数据来源 已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □ 拟替代的污染源 □ 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ 受影响水体水环境质量 调查时期 数据来源 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他 □ 区域水资源开发利用状况 未开发 □；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □ 水文情势调查 调查时期 数据来源 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □ 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ （ ） 监测断面或点位个数（ ）个 现状评价 评价范围 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 评价因子 （ ） 评价标准 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 □；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ） 评价时期 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 ：达标 □；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 ：达标 □；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 ：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 ：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ 依托污水处理设施稳定达标排放评价 □ 达标区 □ 不达标区 □ 影响预测 预测范围 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 预测因子 （ ） 预测时期 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ 预测情景 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ 预测方法 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ 影响评价 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □ 污染源排放量核算 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （ ） （ ） （ ） 替代源排放情况 污染源名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 生态流量确定 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m 防治措施 环保措施 污水处理设施 (；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □ 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动 □；自动 □；无监测 □ 手动 (；自动 □；无监测 □ 监测点位 （ ） （污水处理站排放口） 监测因子 （ ） （COD、BOD、SS、氨氮） 污染物排放清单 □ 评价结论 可以接受 (；不可以接受 □ 注：“□”为勾选项，可打√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 2、地下水环境影响分析 对地下水污染环节主要包括污水处理构筑物等发生泄漏，将会使废水等渗入地下从而对地下水造成污染。根据项目各生产功能单元可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点污染防治区和一般污染防治区。 （1）重点污染防治区 重点污染防治区指位于地下或者半地下的生产功能单元，污染地下水环境的污染物泄漏后不容易被及时发现或处理的区域/部位。主要包括污水处理构筑物、污泥池、危废暂存间等。 （2）一般污染防治区 一般污染防治区是指生活办公区、厂区道路、公辅工程等。 ①污水处理构筑物、污泥池的防渗 混凝土强度等级不宜小于C30，钢筋混凝土水池的抗渗等级不应小于P10，且水池内表面应涂刷水泥基结晶型、喷涂聚脲等防水涂料（渗透系数不大于1.0×10-12cm/s）。结构厚度不应小于300mm，最大裂缝宽度不应大于0.20mm，并不得贯通，钢筋的混凝土保护层厚度应根据结构的耐久性和环境类别选用，迎水面钢筋的混凝土保护层厚度不应小于50mm。 混凝土中掺入微膨胀剂；掺入量以试配结果为准；混凝土需有良好的级配，严格控制沙石的含泥量，并振捣密实，混凝土浇筑完后应加强养护。 ②危废暂存间地面的防渗 地面防渗混凝土强度等级不宜小于C25，抗渗混凝土的抗渗等级不宜小于P8，其厚度不宜小于150mm。其防渗要求为操作条件下的单位面积渗透量不大于厚度为6m，饱和渗透系数≤10-7 cm/s防渗层的渗透量，防渗能力与《危险废物填埋场污染控制标准》（GB18598-2001）第6.5.1条等效。 ③地下管道的防渗 抗渗钢筋混凝土管沟防渗的管沟混凝土的强度等级不宜低于C30，抗渗等级不应低于P10，混凝土垫层的强度等级不宜低于C15。沟底和沟壁的厚度不宜小于200mm。地下管沟顶板的强度等级不宜低于C30，抗渗等级不应低于P8。沟顶板的变形缝处应设外贴式止水带，沟顶上面浇筑一层混凝土，厚度宜为50mm，抗渗等级不应低于P8。 ④一般污染防治区 通过在抗渗混凝土面层（包括钢筋混凝土、钢纤维混凝土）中掺水泥及渗透结晶型防水剂，其下铺砌砂石基层，原土夯实达到防渗的目的。对于混凝土中间的伸缩缝和实体基础的缝隙，通过填充柔性材料达到防渗目的。对于一般污染防治区，参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）II类场进行设计，防渗要求为操作条件下的单位面积渗透量不大于厚度为1.5m，渗透系数≤10-7cm/s防渗层的渗透量。建议采取抗渗混凝土的抗渗等级不小于P8，其厚度不小于100mm。 三、声环境影响分析 1、项目源强分析 本项目噪声源主要是机械设备运行的噪声，噪声源强约65-85dB（A）。本评价认为，噪声源主要集中在密闭生产车间内，经隔声、减振消声处理后，各个设备噪声值为55-60dB（A）。本项目噪声源及源强一览表见表27。 表27 本项目噪声源及源强一览表 单位dB（A） 序号 声源 数量 噪声级 治理措施 治理效果 1 提升机 1台 65 通过隔声、减振垫等降噪措施，降噪效果约为15-25dB（A） 55 2 毛刷机 1台 80 60 3 清洗机 1台 80 60 4 切丁机 2台 70 50 5 土豆磨皮机 1台 65 55 6 甩水机 1台 85 60 7 烘箱 24台 65 50 2、噪声环境影响预测分析 根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)推荐的公式： 式中：r--预测点到声源的距离； Lp(r)--距声源r处的声压级； Lp(r0)--参考位置(r0)处的声压级； Adiv--声波几何发散引起的A声级衰减量，其计算式为： Aatm--空气吸收引起的衰减量，即为每100m空气的吸声系数，计算公式为：； Abar—屏障引起的衰减量； Agr—地面效应引起的附加衰减量，其计算式为： Amisc——其他多方面原因引起的衰减； r0--预测参考距离，m。 利用预测模式计算出各设备影响噪声值，根据能量合成法则叠加各噪声源对厂界的影响。本项目厂界以工程噪声贡献值作为评价量，噪声预测结果见表28。 表28 项目厂界噪声预测结果dB（A） 点位 昼间 夜间 贡献值 标准 超标情况 贡献值 标准 超标情况 厂东 32.3 60 达标 32.3 50 达标 厂南 40.0 60 达标 40.0 50 达标 厂西 36.9 60 达标 36.9 50 达标 厂北 25.8 60 达标 25.8 50 达标 由上表可知，项目在采取选用低噪声设备、基础减振及厂房隔声的环保措施后，建设单位四周厂界噪声贡献值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求。因此，本项目营运期噪声对周围环境质量影响较小。 四、固体废物污染因素分析 本项目产生的固体废物分为一般工业固体废物、废活性炭和生活垃圾。 1、一般工业固废 本项目产生的一般工业固废主要有筛选过程产生的不合格原料；去皮、去根过程产生的蔬菜皮、根；锅炉灰渣；布袋除尘器除尘灰、废包装材料、污水处理站产生的污泥。 （1）筛选过程产生的不合格物料 本项目进入生产工序前进行人工选料筛选，因购进的原料为洁净物料，成色较好，因此不合格原料产生量约为总量的5‰，则本项目筛选过程的不合格原料产生量为7.5t/a，收集后交由环卫部门处理。 （2）去皮、去根过程产生的蔬菜皮、根 项目去皮、去根过程会产生蔬菜皮、根，根据企业提供资料，蔬菜皮、根等废弃物产生量约为原料用量的1%，则蔬菜皮、根产量约为15t/a，收集后交由环卫部门处理。 （3）锅炉灰渣 生物质燃料灰渣按燃料量的8%计算，则产生量约80t/a，锅炉灰渣收集后暂存于灰渣库，可外售资源化利用；本项目设灰渣库20m2，可满足锅炉灰渣堆放要求。 （4）布袋除尘器除尘灰 布袋除尘器捕捉粉尘量为0.45t/a，和生物质燃料灰渣一同外售资源化利用。 （5）废包装材料 根据企业提供资料，废包装材料产量约为0.1t/a，收集后交由环卫部门处理。 （6）污水处理站产生的污泥 本项目投产后，污水处理站处理污水量为33.7m3/d，年处理污水量为6696m3。污水处理产生的污泥约占处理污水总量的1.2%，则污泥产生量约为72.8t/a。 本项目污水处理站设产出的污泥，要求建设封闭的污泥池，污泥经回流污泥泵排至污泥池暂时贮存，污泥经压滤后，存放于污泥临时堆放池，依托园区污水处理站统一处置。 本项目设置一般固废收集区用于收集暂存生产过程产生的固废，本评价要求堆放固体废物的场所要硬化处理并采取防雨措施，防止雨水淋溶废水，做到固废分类收集、分类存放、分类处理；生活垃圾实行袋装化收集，及时清运，及时处理。环评要求建设单位对一般固废日产日清，避免由于堆存时间过长产生恶臭。 根据《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）填埋废物入场要求，本项目产生废固废属于“食品加工行业产生的性质与生活垃圾相近的一般工业固废”，因此本项目产生固废满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）入场要求。 2、废活性炭（危废编号“HW49”） 本项目运营过程中活性炭定期更换，产生的废活性炭由厂家回收处置，产生量约为0.5t/a。 3、职工生活垃圾 本项目共有30名职工，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则本项目每年产生的生活垃圾量约为2.7t/a。本项目厂区设有生活垃圾箱，将职工产生的生活垃圾集中收集后交由环卫部门处理，经妥善处置后不会产生二次污染，对周边环境影响较小。 采取以上措施后，固体废物均得到有效处置，不会对周围环境产生较大影响。 五、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中关于土壤环境影响评价等级的规定，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 六、生态影响分析 环评要求建设单位合理有效的利用空地进行绿化，绿色植物在交换空气、改善环境、保持生态平衡等方面有重要作用，绿化是改善生态环境的重要途径，项目建成后应加强对厂区及周围环境的绿化，在道路两旁、车间之间的空地均设置绿化场地，选择一些净化能力和萌生能力强的植物，如松柏、冬青等，合理分配高大乔木、灌木和草的比例，进行正确的浇灌和修剪，项目运行后污染物达标排放，基本不会对周围生态环境产生影响。 七、事故防范措施 1）本项目污水处理站的事故防范分析 本项目污水处理站事故发生可能性主要是停电、机械设备故障等。 ①停电风险事故污染分析 停电会造成污水未经处理而排入园区污水处理厂，造成园区污水处理厂进水水质超标。停电时将废水排入事故池暂存，待恢复供电后再将事故池内污水重新处理，不会造成水环境污染。 ②设备故障事故污染分析 工程运行中设备故障会造成污水未经处理而排入园区污水处理厂，各污水构筑物要做好日常维护保养，设备故障时立即请机修人员进行修理。 本工程设有事故池，容积为35立方米，可储存1天的废水产生量，如停电、设备故障或运行出现问题，导致废水处理出口超标排放，须立即将排水导入事故池，并通知厂区领导，查清事故原因并予以解决。排入事故水池的废水必须经重新处理达标后方可外排，对外环境影响较小。 2）污水管网的事故防范分析 由于其他工程开挖或管线基础隐患等造成管道破裂，管线内污水外溢，其外溢量与管线的输送污水量、抢修进度等有关，一旦发生此类事故要及时组织抢修，尽可能减少污水外溢量及对周围环境的影响。 八、环境管理及监测计划 1、营运期环境管理 进入正常运营期后，企业内部要建立以总经理为总负责，生产副经理兼分管环保负责，下设环保科科长主抓环保工作的环境管理体系，使环境保护成为公司生产中的重要环节，紧抓不懈。环保科负责全厂运营期的环境管理工作。运营期环保科的主要职责包括： （1）贯彻执行国家环境保护的方针、政策、法律、法规； （2）组织制定项目的环境保护规章制度和标准并督促检查执行，制定污染控制及改善环境质量计划； （3）负责组织环境监测、事故防范以及外部协调工作，负责组织突发事故的应急处理的善后事宜； （4）组织开展环境保护的科研、宣传教育和技术培训工作； （5）监督“三同时”规定的执行情况，确保环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时运行，有效控制污染； （6）检查本项目各环境保护设施的运行。 2、环境监测计划 根据本项目运营期的污染排放情况，按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），要对废气、噪声开展监测，确保达标排放。环境监测计划见表29。 表29 监测计划表 监测内容 监测布点 监测项目 监测频率 监测部门 废气 锅炉烟气排气筒 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度 生产期1次/年 委托有资质的环境监测机构进行监测 烘干系统排气筒 臭气浓度 废水 污水处理站排水口 COD、BOD、SS、氨氮 生产期1次/年 噪声 厂界四周 LAeq 每季监测一次 对监测结果进行统计汇总，上报有关领导和上级主管部门，监测结果如有异常，应及时反馈生产管理部门，查找原因，及时解决。 九、环保投资估算 本项目总投资1000万元，项目环保投资见下表。 表30 环保投资一览表 序号 项目 污染物 环保设施 环保投资（万元） 1 废气 锅炉烟气 设置布袋除尘器+1根35m高排气筒 5.0 食堂油烟 安装1套油烟净化器，净化效率60% 1.5 切片烘干工序大蒜异味 烘干工序异味气体通过光氧催化装置+活性炭吸附后经15m排气筒排放，切片工序加强车间通风，同时加强厂区绿化 5.5 2 废水 生活污水 经收集后排入旱厕，不外排 0.5 食堂废水 食堂废水经隔油装置处理后通过园区污水管网进入园区污水处理厂处理 1.0 清洗物料废水、脱水废水 污水进入厂区污水处理站处理，采用“格栅-调节池-SBR-气浮”工艺，设计处理能力35m3/d；处理后通过园区污水管道排至园区污水处理厂 20.0 3 噪声 生产设备 基础减震设施 2.0 4 固废 一般固废 设一般固废暂存区 1.0 危险废物 设危废暂存间 2.0 合计 38.5 十、建设项目污染物排放清单及环保措施 根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）规定，本次评价列出了本项目污染物排放清单及环保措施。

表31  建设项目污染物排放清单及环保措施汇总表

| 类 别 | 污染源 (编号) | 污染物 | 产生情况 | 治理措施 | 排放情况 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度 | 产生量 |  | 排放浓度 | 排放量 | 标准名称 |
| 大 气 污 染 物 | 切片烘干工序异味气体 | 臭气浓度 | -- | -- | 采用密闭烘干设备，烘干工序异味气体通过光氧催化装置+活性炭吸附后经15m排气筒排放，切片工序加强车间通风，同时加强厂区绿化 | -- | -- | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 2000 （无量纲） |
|  | 食堂 | 油烟 | 2.8mg/m3 | 0.006t/a | 安装1套油烟净化器，净化效率60% | 1.1mg/m3 | 0.002t/a | 《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001) | 2mg/m3 |
|  | 锅炉烟气 | 颗粒物 | 336mg/m3 | 2.02t/a | 设置布袋除尘器+1根35m高排气筒，除尘效率90% | 17mg/m3 | 0.1t/a | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3中的燃煤锅炉标准值 | 30mg/m3 |
|  |  | SO2 | 163mg/m3 | 0.98t/a |  | 163mg/m3 | 0.98t/a |  | 200mg/m3 |
|  |  | NOx | 170mg/m3 | 1.02t/a |  | 170mg/m3 | 1.02t/a |  | 200mg/m3 |
| 废水 | 生活污水 | BOD、CODcr、氨氮 | -- | 270m3/a | 经收集排入旱厕，定期清掏 | -- | 216m3/a | 合理处置 |
|  | 食堂废水 | BOD、CODcr、氨氮、动植物油 | -- | 162m3/a | 食堂废水经隔油装置处理后通过园区污水管网进入园区污水处理厂处理 | -- | 130m3/a | 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中A等级排放标准 | 500mg/L |
|  | 清洗物料废水、设备清洗废水、原料脱水废水6696m3/a | CODCr | 4000mg/L | 污水进入厂区污水处理站处理，采用“格栅-调节池-SBR-气浮”工艺，设计处理能力35m3/d；处理后通过园区污水管道排至园区污水处理厂 | 200mg/L |  |  |
|  |  | BOD5 | 1400mg/L |  | 70mg/L |  | 350mg/L |
|  |  | SS | 600mg/L |  | 90mg/L |  | 400mg/L |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L |  | 18mg/L |  | 45mg/L |
|  | 锅炉软化装置排水 | 无机盐 | -- | 1728m3/a | 清净下水，直接用于厂区洒水抑尘，不外排 | -- | 432m3/a | -- | -- |
| 固 体 废 物 | 不合格原料 | 一般工业固废 | -- | 7.5t/a | 收集后交由环卫部门处理 | -- | 7.5t/a | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013修改单 |
|  | 蔬菜皮、根 |  | -- | 15/a | 收集后交由环卫部门处理 | -- | 15/a |  |
|  | 锅炉灰渣 |  | -- | 80t/a | 外售资源化利用 | -- | 80t/a |  |
|  | 布袋除尘器除尘灰 |  | -- | 0.45t/a |  | -- | 0.45t/a |  |
|  | 废包装材料 |  | -- | 0.1t/a | 收集后交由环卫部门处理 | -- | 0.1t/a |  |
|  | 污泥 |  | -- | 72.8t/a | 交由园区污水处理站统一处置 | -- | 72.8t/a |  |
|  | 废活性炭 | 危险废物 | -- | 0.5t/a | 定期由厂家回收处置 | -- | 0.5t/a |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | -- | 2.7t/a | 收集后交由环卫部门处理 | -- | 2.7t/a |  |
| 噪 声 | 清洗机、切片机、全自动甩水机、烘箱等 | 噪声 | 选用低噪声设备，基础减震、定期维护 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348—2008）中2类标准限值 |
| 绿化 硬化 | 搞好厂区绿化和硬化，场内除建筑面积和绿化面积以外的地面全部硬化，并采取防渗措施，做到无裸露地表。 |
| 环境 管理 | 设立环境管理机构，制定环境管理制度 |

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 切片烘干工序大蒜异味 | 臭气浓度 | 采用密闭烘干设备，烘干工序异味气体通过光氧催化装置+活性炭吸附后经15m排气筒排放，切片工序加强车间通风，同时加强厂区绿化 | 达标 排放 |
|  | 食堂 | 油烟 | 安装1套油烟净化器，净化效率60% |  |
|  | 锅炉烟气 | 颗粒物 | 设置布袋除尘器+1根35m高排气筒，除尘效率90% |  |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | NOx |  |  |
| 废水 | 生活污水 | BOD、CODcr、氨氮 | 经收集排入旱厕，定期清掏 | 合理 处置 |
|  | 食堂废水 | BOD、CODcr、氨氮、动植物油 | 食堂废水经隔油装置处理后通过园区污水管网进入园区污水处理厂处理 |  |
|  | 清洗物料废水、设备清洗废水、原料脱水废水 | CODcr、BOD5、SS、NH3-N | 污水进入厂区污水处理站处理，采用“格栅-调节池-SBR-气浮”工艺，设计处理能力35m3/d；处理后通过园区污水管网进入园区污水处理厂处理 |  |
|  | 锅炉软化装置排水 | 无机盐 | 清净下水，直接用于厂区洒水抑尘，不外排 |  |
| 固体废物 | 不合格原料 | 一般工业固废 | 收集后交由环卫部门处理 | 合理 处置 |
|  | 蔬菜皮、根 |  | 收集后交由环卫部门处理 |  |
|  | 锅炉灰渣 |  | 外售资源化利用 |  |
|  | 布袋除尘器除尘灰 |  |  |  |
|  | 污泥 |  | 交由园区污水处理站统一处置 |  |
|  | 废活性炭 | 危险废物 | 定期由厂家回收处置 |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 收集后交由环卫部门处理 |  |
| 噪 声 | 生产设备等 | 噪声 | 选用低噪声设备，基础减震、定期维护 | 达标 排放 |
| 生态保护措施及预期效果 本项目的建设不占用农田和破坏自然植被，不改变区域生态环境和土地使用功能，工程生产过程中排放的少量废气，不会影响到周围土壤和植被生长。 建立并实施严格的管理措施，严禁各种污染物大量进入环境，加强厂区的绿化工作，尽量使污染物的影响达到最低程度。 |

结论和建议

评价结论 1、建设项目概况 宁武县绿源农副产品加工有限公司脱水蔬菜加工生产项目位于宁武经济技术园区，地理坐标为E112°18'32.61"，N39°5'1.58"，厂址北侧为道路，东侧为宁武县康仁药草有限公司（中药材种植、加工、收购、销售），西侧为马铃薯淀粉加工企业，南侧为荒山。项目总投资1000万元，资金全部由企业自筹解决。本项目年加工大蒜、萝卜、包菜、土豆、洋葱、青红椒等蔬菜1.5万吨。项目总占地面积约13413m2，主要包括生产车间及库房，设置一条切片烘干生产线及配套环保设施。 2、环境质量现状 （1）大气环境质量现状 本次环境空气质量现状引用忻州市环境保护局发布的宁武县2018年度环境空气质量主要污染物浓度分析，除PM10、PM2.5未达标外其余污染物均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，区域环境空气质量一般。 （2）地表水环境质量现状 根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2014）要求，项目所在区域地表水属永定河山区恢河坝上村~梵王寺段，为工业用水保护，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准，根据《忻州市水污染防治工作领导小组办公室关于忻州市2018年1-12月地表水环境质量状况的通报》恢河梵王寺考核断面达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准，水质情况一般。 （3）声环境质量现状 本项目位于宁武经济技术园区，据现场调查，声环境质量一般。 （4）生态环境现状 本区域生态环境是以人类活动为主的农业生态系统，项目周围没有珍稀频危物种，主要以暂栖鸟类为主，有麻雀、燕子、喜鹊等；农业生态主要以种植物为主，有玉米、马铃薯、莜麦、谷子、豆类等。 3、污染物排放情况及环保措施 1）废气治理措施 本项目运营期对大气的影响主要表现为切片及烘干过程产生的异味气体、锅炉烟气、食堂油烟。 切片及烘干过程产生的异味归类为臭气浓度，环评建议烘干工序异味气体通过光氧催化装置+活性炭吸附后经15m排气筒排放，切片工序加强车间通风，同时加强厂区绿化，对周围环境影响较小。 本项目生物质蒸汽锅炉采取布袋除尘+35米高排气筒的治理措施，其除尘效率约为90%，对SO2、NOx基本没有去除效率。本项目颗粒物排放浓度为17mg/m3、颗粒物的排放量为0.1t/a；SO2的排放浓度为163mg/m3、SO2的排放量为0.98t/a；NOx的排放浓度为170mg/m3，NOx的排放量为1.02t/a，经35米高排气筒高空捧放，均达到了《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3锅炉大气污染物特别排放浓度限值中的燃煤锅炉标准值。 对于食堂油烟，安装1套去除效率为60%油烟净化器，油烟经处理后可以达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中的油烟最高允许排放浓度的要求。 2）废水治理措施 本项目排水主要为生活污水及生产废水。生活污水产生量为1.2m3/d，生活污水经收集后排入旱厕，不外排；食堂废水按照用水量的80%计算，产生量为0.72m3/d，经隔油装置处理后通过园区污水管网进入园区污水处理厂处理。项目生产废水包括原料清洗废水29.7m3/d，清洗设备废水1.0m3/d，原料脱水废水3.0m3/d，项目生产废水污水进入厂区污水处理站处理，采用“格栅-调节池-SBR-气浮”工艺，设计处理能力35m3/d，处理后一部分回用于厂区蔬菜种植用水，另一部分在宁武经济技术园区污水处理厂建成前用于周边农田灌溉，建成后通过园区污水管道排至园区污水处理厂；锅炉软化装置排污水量为1.6m3/d，主要污染为无机盐，属于清净下水，可直接用于厂区洒水抑尘，不外排。 3）噪声防治措施 本项目运营期噪声主要为生产设备运行时产生的噪声，经降噪措施后项目厂界噪声能够达标排放，不会对周围环境产生影响。 4）固体废物 本项目运营期产生的固体废物主要为不合格原料；去皮、去根过程产生的蔬菜皮、根；锅炉灰渣；布袋除尘器除尘灰；废包装材料；污水处理站污泥；废活性炭；员工生活垃圾等，固废均能得到合理处置，不会对周围环境产生影响。 4、主要环境影响 本项目在严格实施环评提出的环保措施后，所有大气污染物排放均达到相关标准的要求；产生的固体废物全部合理处置；生产废水合理处置不外排。因此，本项目运营后对区域环境质量的影响很小。 5、环境管理与监测计划 环境管理是现代化企业管理的重要主成部分，环评中明确规定了建设单位设环保科，负责环境管理制度的制定和实施，制定了详细的环境监测计划，明确了监测项目、监测点位和频率，按要求定期开展监测工作。对于各污染物排放源，应规范设置，设置标牌和监测点。 6、总量控制 根据山西省环境保护厅关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知（晋环发[2015]25号）中第一章第三条的规定“属于环境统计工业源调查行业范围内（《国民经济行业分类》（GB/T4754）中采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业的企业）新增主要污染物排放总量的建设项目，在环境影响评价文件审批前，建设单位需按本办法规定取得主要污染物排放总量指标。 本项目锅炉烟气需申请总量控制指标，建议总量控制指标为：颗粒物0.1t/a；SO20.98t/a；NOx1.02t/a。 7、结论 本建设项目按照环评中规定的污染治理措施实施后，对周围环境的影响较小。因此，通过本项目工程分析以及环境影响分析后认为，本项目在采取环评要求的各项环保治理措施后，对区域环境质量影响轻微。 综上所述：宁武县绿源农副产品加工有限公司脱水蔬菜加工生产项目属于鼓励类项目，并且在宁武县发展和改革局进行了备案，符合区域环境质量目标要求，在严格采取本环评规定的环保措施后，各项污染物可以达标排放或综合利用，对区域环境质量影响较小。本项目应严格执行环保管理部门制定的政策和规定，并认真落实环评报告中所提出的环保措施。从环保角度考虑，评价认为该项目建设可行。 建议 1、该项目建成后，报请有关主管部门审批后，方可投入正常运营。 2、公司应设专人负责日常环保工作，加强环保管理，建立健全生产环保规章制度和污染源管理档案。 3、加强设备各项污染防治措施的定期检修和维护工作，确保废气、废水、噪声处理设施保持正常运行，保证污染物达标排放。 4、应落实绿化措施，以美化工作环境、改善区域生态环境为目的，以减轻对区域生态环境和景观的影响。

预审意见: 公 章 经办人: 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见: 公 章 经办人: 年 月 日

审批意见 公 章 经办人: 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以附件 附图1 项目地理位置图 附图2 环保目标分布图 附图3 四邻关系图 附图4 项目平面布置图 附图5 地形地貌图 附图6 地表水系图 附图7 宁武县县城水源地分布图 附图8 宁武县阳方口水源地分布图 附图9 项目与神头泉域相对位置关系图 附图10 宁武县生态功能区划图 附图11 宁武县生态经济区划图 附件1：委托书 附件2：备案文件 附件3：宁武县人民政府专题会议纪要《关于城区建设项目和村镇建设项目的专题会议纪要》[2018]21次 附件4：总量核定文件 附件5：技术审查意见 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3．生态影响专项评价 4．声影响专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

附图1 项目地理位置图

附图2 项目区环保目标图

附图3 项目区四邻关系图

附图4 总平面布置图

附图5 项目所在区域地形地貌图

附图6 项目所在区域地表水系图

附图7 项目与神头泉域相对位置关系图

附图8 宁武水源地分布图-县城水源地分布图

附图9 宁武水源地分布图-阳方口水源地分布图

附图10 生态功能区划图

附图11 生态经济区划图

附件1 委托书

附件2 备案证

附件3 宁武县人民政府专题会议纪要

附件4 总量核定文件

附件5 技术审查意见

# Text boxes

新鲜水

1.5

职工生活用水

1.2

旱厕

0.3

51

宁武经济技术园区污水处理厂

33.0

原料清洗

3.3

29.7

34.4

设备清洗

1.0

1.0

锅炉用水

2.4

9.6

本项目所在位置

本项目所在位置

本项目所在位置

本项目所在位置

西麻峪寨村

1.7km

收购新鲜

蔬菜

厂区污水处理站

去皮、去根

清洗

冯家山村

S1

S2

34.4

86.4

切片

甩水

烘干

包装

成品入库待售

7.2

回用于厂区洒水抑尘

G3

W

G1

G2

生物质锅炉

选料筛选

本项目所在位置

本项目所在位置

1.5km

阳方村

0.7km

恢河

丁家梁村

石咀子村

0.72

本项目

1.5km

项目区现状

项目东侧

厂区北侧

厂区南侧

2.0km

0.1km

职工生活用水

0.9

5.0

5.0

绿化用水

S5

W

原料脱水

3.0

0.18

道路

马铃薯淀粉加工厂

本项目

荒山

宁武县康仁药草有限公司